SU 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO

| SU2.1 | IMPACTO | DB-SU2 | PROYEC. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 CON ELEMENTOS FIJOS | Altura libre de paso en zonas de circulación | Umbrales de puertas |  | ≥ 2000 mm |  |
|  |  | Zonas de uso restringido |  | ≥ 2100 mm |  |
|  |  | Resto de zonas |  | ≥ 2200 mm |  |
|  |  | Hasta elementos fijos sobresalientes de fachadas |  | ≥ 2200 mm |  |
|  |  | Vuelo de elementos salientes con respecto a las paredes en la zona comprendida entre 1000 y 2200 mm medidos a partir del suelo |  | ≤ 150 mm |  |
|  |  | Disposición de elementos fijos que restrinjan el acceso a zonas con elementos volados cuya altura sea menor que 2000 mm. |  | OBLIGAT. |  |
| 1.2 CON ELEMENTOS PRACTICABLES | Puertas de paso | Situadas en laterales de pasillos de anchura < 2,50 m |  | El barrido no invadirá el pasillo |  |
|  | Puertas de vaivén | Visor transparente o translúcido | Altura parte inferior |  | ≤ 0,70 m |  |
|  |  |  | Altura parte superior |  | ≥ 1,50 m |  |
| 1.3 CON ELEMENTOS FRÁGILES | Superficies acristaladas en áreas con riesgo de impacto (Identificación de las áreas con riesgo de impacto conforme a la figura 1.2 de la Sección SU2) | Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada | 0,55 m ≥ H ≤ 12 m |  | Resistencia a impacto de Nivel 2 |  |
|  |  |  | H ≥ 12 m |  | Resistencia a impacto de Nivel 1 |  |
|  |  |  | Resto de casos |  | Resistencia a impacto de Nivel 3 |  |
|  |  |  |  |  | Rotura segura |  |
|  | Partes vidriadas de puertas y de cerramiento de duchas y bañeras | Elementos laminados o templados |  | OBLIGAT. |  |
|  |  | Resistencia al impacto |  | Nivel 3 |  |
| 1.4 CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES | Superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas | Señalización en toda su longitud | Altura inferior |  | 850 mm ≥ hi ≤ 1100 mm |  |
|  |  |  | Altura superior |  | 1500 mm ≥ hs ≤ 1700 mm |  |
|  |  |  | Alternativo |  | Montantes s ≤ 600 mm |  |
|  |  |  |  |  | Travesaño 850 mm ≥ ht ≤ 1100 mm |  |
|  | Puertas de vidrio sin cercos o tiradores que permitan su identificación | Señalización en toda su longitud | Altura inferior señalización |  | 850 mm ≥ hi ≤ 1100 mm |  |
|  |  |  | Altura superior señalización |  | 1500 mm ≥ hs ≤ 1700 mm |  |
|  |  |  | Alternativo |  | Montantes s ≤ 600 mm |  |
|  |  |  |  |  | Travesaño 850 mm ≥ ht ≤ 1100 mm |  |

| SU2.2 | ATRAPAMIENTO | DB-SU2 | PROYEC. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Puerta corredera de accionamiento manual | a = distancia hasta objeto fijo más próximo |  | a ≥ 200 mm |  |
|  | Elementos de apertura y cierre automáticos | Dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento, cumpliendo las especificaciones técnicas propias |  | Especific. técnicas propias |  |

..