SU 5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN

| SU5.1 | ÁMBITO DE APLICACIÓN | DB-SU5 | PROYEC. |
| --- | --- | --- | --- |
| APLICACIÓN | A los graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc., previstos para más de 3000 espectadores de pie. En lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI | Nº de espectadores de pie |  | > 3.000 |  |
|  |  | Densidad de ocupación considerada |  | 4 p/m2 |  |
| SU5.2 | CONDICIONES DE LOS GRADERÍOS PARA ESPECTADORES DE PIE | DB-SU5 | PROYEC. |
| GRADAS | Pendiente |  | ≤ 50% |  |
|  | Longitud de fila | Con acceso por dos extremos |  | ≤ 20 m |  |
|  |  | Con acceso por un extremo |  | ≤ 10 m |  |
|  | Anchura útil de los pasillos (A determinar según condiciones de evacuación) |  | DB-SI3 |  |
|  | Diferencia de cota entre cualquier fila de espectadores y alguna salida del graderío |  | ≤ 4 m |  |
| BARRERAS | Altura de las barreras o rompeolas |  | 1100 mm |  |
|  | Distancia horizontal D entre barreras en graderíos o tribunas con más de 5 filas y pendiente superior al 6% | Primera fila |  | SIEMPRE |  |
|  |  | Barreras adicionales (Según pendiente) | 6% ≤ P ≤ 10% |  | 5 m |  |
|  |  |  | 10% < P ≤ 25% |  | 4 m |  |
|  |  |  | 25% < P ≤ 50% |  | 3 m |  |
|  | Resistencia de las barreras | Fuerza aplicada en el borde superior |  | ≥ 5 kN/m |  |
|  | Nº máximo de aberturas alineadas en filas sucesivas de barreras |  | 2 |  |
|  | Ángulo de la línea que une las aberturas con respecto a las barreras, en planta |  | ≤ 60º |  |
|  | Anchura a de las aberturas en las barreras |  | 1,10 m ≥ a ≤ 1,40 m |  |