SU 6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

| SU6.1 | PISCINAS | DB-SU6 | PROYEC. |
| --- | --- | --- | --- |
| ÁMBITO DE APLICACIÓN | Piscinas de uso colectivo |  | Sí |  |
|  | Exclusiones (Se regirán por su reglamentación específica) | Destinadas exclusivamente a competición o enseñanza De viviendas unifamiliares Baños termales Para tratamientos de hidroterapia Para usos exclusivamente médicos |  | Reglamento específico |  |
| 1.1 BARRERAS DE PROTECCIÓN | Piscinas en las que el acceso de niños a la zona de baños no esté controlado | Acceso a través de puntos con elementos practicables con sistema de cierre y bloqueo |  | OBLIGAT. |  |
|  |  | Altura de la barrera |  | ≥ 1200 mm |  |
|  |  | Resistencia a fuerza horizontal aplicada en el borde superior |  | ≥ 0,5 kN/m |  |
|  |  | Condiciones constructivas |  | SU1.3.2.3. |  |
| 1.2 CARACTERÍSTICAS DEL VASO DE LA PISCINA | Profundidad del vaso | Infantiles |  | ≤ 500 mm |  |
|  |  | Resto de piscinas | General |  | ≤ 3000 mm |  |
|  |  |  | Zonas |  | ≤ 1400 mm |  |
|  | Señalización de la profundidad | Puntos donde se supere la profundidad de 1400 mm |  | OBLIGAT. |  |
|  |  | Rotulación del valor de la máxima y mínima profundidad en sus puntos correspondientes |  | En paredes del vaso y en el andén |  |
|  | Pendientes para la resolución de los cambios de profundidad | Infantiles |  | ≤ 6% |  |
|  |  | Recreo o polivalentes | Hasta 1400 mm de prof. |  | ≤ 10% |  |
|  |  |  | Resto de zonas |  | ≤ 35% |  |
|  | Huecos practicados en el vaso | Protegidos mediante rejas u otro dispositivo de seguridad que impida el atrapamiento |  | OBLIGAT. |  |
|  | Materiales | Fondo: en zonas de profundidad ≤ 1500 mm |  | Rd Clase 3 |  |
|  |  | Revestimiento interior del vaso |  | Color claro |  |
| 1.3 ANDENES | Clase de suelo según resbaladicidad |  | Rd Clase 3 |  |
|  | Anchura del andén o playa circundante |  | ≥ 1200 mm |  |
|  | Características constructivas que evitan el encharcamiento del andén |  | OBLIGAT. |  |
| 1.4 ESCALERAS | Piscinas no infantiles | Profundidad bajo el agua, o bien Distancia del extremo inferior al fondo del vaso |  | ≥ 1000 mm |  |
|  |  |  |  | 300 mm |  |
|  |  | Colocación |  | Próximas a los ángulos del vaso y en los cambios de pendiente |  |
|  |  |  |  | No sobresalir del plano de la pared del vaso |  |
|  |  | Distancia entre escaleras |  | < 15 m |  |
|  |  | Otras características |  | Peldaños antideslizan-tes |  |
|  |  |  |  | Carecerán de aristas vivas |  |

| SU6.2 | POZOS Y DEPÓSITOS |  | DB-SU6 | PROYEC. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Los pozos, depósitos o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento, estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado. |  | OBLIGAT. |  |