SU 7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO

| SU7.1 | ÁMBITO DE APLICACIÓN | DB-SU7 | PROYEC. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A zonas de uso Aparcamiento existentes en los edificios y sus vías de circulación de vehículos. | Excepción: Aparcamientos de viviendas unifamiliares |  | DB-SU7.1 |  |
| SU7.2 | CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS | DB-SU7 | PROYEC. |
|  | Espacio de acceso y espera en su incorporación al exterior | Profundidad |  | ≥ 4,50 m |  |
|  |  | Pendiente |  | ≤ 5% |  |
|  | El acceso permite la entrada y salida sin maniobras de marcha atrás |  | OBLIGAT. |  |
|  | Accesos peatonales independientes | Nº de accesos |  | ≥ 1 |  |
|  |  | Anchura |  | ≥ 800 mm |  |
|  |  | Protección de acceso peatonal contiguo a vial | Barrera, o bien |  | h ≥ 800 mm |  |
|  |  |  | Pavimento elevado |  | DB-SU1.3.1 |  |
|  | Pinturas o marcas de señalización horizontal | Según resbaladicidad |  | Rd Clase 3 |  |
| SU7.3 | PROTECCIÓN DE RECORRIDOS PEATONALES | DB-SU7 | PROYEC. |
|  | Plantas de aparcamiento > 200 vehículos o S > 5000 m2 | Itinerarios peatonales | Pavimento diferenciado O bien |  | Pintura o relieve |  |
|  |  |  | Nivel más elevado protegido |  | DB-SU1.3.2 |  |
|  | Frente a puertas de comunicación con otras zonas | Barrera de protección | Distancia a puertas |  | ≥ 1200 mm |  |
|  |  |  | Altura |  | h ≥ 800 mm |  |
| SU7.4 | SEÑALIZACIÓN | DB-SU7 | PROYEC. |
|  | Conforme a lo establecido en el Código de Circulación | Sentido de circulación y las salidas |  | OBLIGAT. |  |
|  |  | Velocidad máxima de circulación de 20 km/h |  | OBLIGAT. |  |
|  |  | Zonas de transito y paso de peatones |  | En vías |  |
|  |  |  |  | En rampas de circulación |  |
|  |  |  |  | En accesos |  |
|  |  | Aparcamientos con acceso de transporte pesado |  | Gálibos y alturas limitadas |  |
|  | Zonas de almacenamiento, carga y descarga | Señalizadas y delimitadas |  | Con marcas viales |  |
|  |  |  |  | Con pinturas en el pavimento |  |