CONTENIDOS MÍNIMOS EN

GUIA DE INSTALACIONES DE INDUSTRIAS

gobierno de canarias

consejeria de INDUSTRIA, COMERCIO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

VICECONSEJERÍA DE DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACIÓN TECNOLOGICA

direccion general de industria y energia

ÁREA DE INDUSTRIA

GUÍA DE PROYECTOS.	1

P A R T E   I	1

1.	ANTECEDENTES	1

1.1	Tipologia de industrias.	1

1.2	Instalación, ampliación y traslado de industrias.	3

2.	NORMATIVA DE APLICACIÓN.	3

2.1	De carácter general.	3

2.2	De carácter particular.	6

2.3	Direcciones de consulta.	7

GUÍA DE PROYECTOS.	9

P A R T E   II	9

ANEJO 1	9

OBRA CIVIL	9

1.	ÁMBITO DE APLICACIÓN.	9

1.1	Introducción	9

2.	NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN.	9

2.1	Estatales.	9

2.2	Comunidad autónoma canaria.	12

2.3	Locales.	13

2.4	Normas UNE.	13

3.	CONTENIDO MÍNIMO DEL PROYECTO. ÍNDICE GENERAL.	13

3.1	Memoria descriptiva.	13

3.2	Cálculos justificativos.	13

3.3	Planos.	13

3.4	Mediciones y presupuesto.	14

3.5	Seguridad y salud.	14

3.6	Estudio impacto ambiental (Si procede).	14

4.	DESARROLLO DE LOS APARTADOS DEL PROYECTO.	15

4.1	Memoria descriptiva.	15

4.1.1	Antecedentes y objeto del Proyecto.	15

4.1.2	Peticionario, promotor y titular de la instalación.	15

4.1.3	Situación y emplazamiento de la instalación.	15

4.1.4	Reglamentación.	15

4.1.5	Descripción de la obra civil.	15

4.2	Cálculos justificativos.	16

4.3	Planos.	17

4.3.1	Cimentación, saneamiento, puesta a tierra y replanteo.	17

4.3.2	Estructura.	17

4.3.3	Planos de carpintería.	18

4.3.4	Sección Constructiva.	18

4.3.5	Detalles constructivos.	18

4.4	Mediciones y presupuestos.	18

4.5	Seguridad y salud.	18

4.5.1	Estudio completo de Seguridad y Salud.	19

4.5.2	Estudio Básico de Seguridad y Salud.	19

4.6	Estudio de impacto medioambiental (Si procede).	19

ANEJO 2	20

RED DE M.T Y E.T.	20

1.	ÁMBITO DE APLICACIÓN.	20

1.1	Introducción	20

ANEJO 3	21

INSTALACIONES EN B.T.	21

1.	ÁMBITO DE APLICACIÓN.	21

1.1	Introducción	21

ANEJO 4	1

AGUA Y SANEAMIENTO	1

1.	ÁMBITO DE APLICACIÓN.	1

1.1	Introducción.	1

2.	NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN.	2

2.1	Estatales.	2

2.2	Comunidad Autónoma de Canarias.	3

2.3	Locales.	3

2.4	Normas UNE.	3

3.	CONTENIDO MÍNIMO DEL PROYECTO. ÍNDICE GENERAL.	4

3.1	Memoria descriptiva.	4

3.2	Memoria de cálculos.	4

3.3	Planos.	4

3.4	Pliego de condiciones.	4

3.5	Mediciones y presupuesto.	4

3.6	Seguridad y Salud.	4

3.7	Estudio de Impacto Ambiental.	4

4.	DESARROLLO DE LOS APARTADOS DEL PROYECTO.	5

4.1	Memoria descriptiva.	5

4.1.1	Antecedentes y objeto del Proyecto.	5

4.1.2	Peticionario, promotor y titular de la instalación.	5

4.1.3	Situación y emplazamiento de la instalación.	5

4.1.4	Elementos de la instalación.	5

4.1.5	Reglamentación.	6

4.1.6	Programa de ejecución.	6

4.1.7	Documentación.	6

4.2	Memoria de cálculos.	6

4.3	Planos	7

4.3.1	Emplazamiento y definición de aljibes o depósitos de reserva.	7

4.3.2	Distribución en planta de la red de tuberías.	7

4.3.3	Secciones.	7

4.3.4	Detalles.	8

4.3.5	Esquemas de principio de las instalaciones	8

4.4	Pliego de condiciones.	8

4.5	Mediciones y presupuesto.	8

4.6	Seguridad y Salud.	8

4.6.1	Estudio completo de Seguridad y Salud.	8

4.6.2	Estudio Básico de Seguridad y Salud.	9

4.7	Estudio de Impacto Medioambiental (Si procede).	9

ANEJO 5	10

APARATOS A PRESIÓN	10

1.	ÁMBITO DE APLICACIÓN.	10

1.1	Introducción.	10

2.	NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN.	10

2.1	Comunitarias.	10

2.2	Estatales.	11

2.3	Locales.	20

2.4	Normas UNE.	20

3.	CONTENIDO MÍNIMO DEL PROYECTO. ÍNDICE GENERAL.	20

3.1	Memoria descriptiva.	20

3.2	Memoria de cálculos.	20

3.3	Planos.	20

3.4	Pliego de condiciones.	21

3.5	Mediciones y presupuesto.	21

3.6	Seguridad y Salud.	21

3.7	Estudio de Impacto Medioambiental (Si procede).	21

4.	DESARROLLO DE LOS APARTADOS DEL PROYECTO.	21

4.1	Memoria descriptiva.	21

4.1.1	Antecedentes y objeto del Proyecto.	21

4.1.2	Peticionario, promotor y titular de la instalación.	21

4.1.3	Situación y emplazamiento de la instalación.	21

4.1.4	Descripción de la actividad y del edificio o local.	22

4.1.5	Elementos de la instalación.	22

4.1.6	Reglamentación.	23

4.1.7	Programa de ejecución.	24

4.1.8	Documentación.	24

4.2	Memoria de cálculos.	24

4.3	Planos.	24

4.3.1	Situación de la sala de máquinas y distribución en planta de las redes de fluidos.	24

4.3.2	Sala de máquinas.	25

4.3.3	Detalles de ejecución de puntos singulares de la instalación.	25

4.3.4	Esquema de principio de la instalación.	25

4.4	Pliego de condiciones.	25

4.5	Mediciones y presupuesto.	25

4.6	Seguridad y Salud.	26

4.6.1	Estudio completo de Seguridad y Salud.	26

4.6.2	Estudio Básico de Seguridad y Salud.	26

4.7	Estudio de Impacto Medioambiental (Si procede).	26

ANEJO 6	27

CÁMARAS FRIGORÍFICAS.	27

1.	ÁMBITO DE APLICACIÓN.	27

1.1	Introducción	27

2.	NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN.	27

2.1	Estatales.	27

2.2	Comunidad autónoma canaria.	31

2.3	Locales.	31

2.4	Normas UNE.	31

3.	CONTENIDO MÍNIMO DEL PROYECTO. ÍNDICE GENERAL.	32

3.1	Memoria descriptiva.	32

3.2	Planos.	32

3.3	Pliego de condiciones.	32

3.4	Mediciones y presupuesto.	32

3.5	Seguridad y salud.	32

3.6	Estudio impacto Medioambiental (Si procede).	32

4.	DESARROLLO DE LOS APARTADOS DEL PROYECTO.	32

4.1	Memoria descriptiva.	32

4.1.1	Antecedentes y objeto del Proyecto.	33

4.1.2	Peticionario, promotor y titular de la instalación.	33

4.1.3	Situación y emplazamiento de la instalación.	33

4.1.4	Reglamentación.	34

4.1.5	Elementos de la instalación.	34

4.1.6	Cálculos justificativos.	34

4.2	Planos.	34

4.2.1	Planta y secciones de la sala de máquinas.	34

4.2.2	Distribución en planta de la red de tuberías.	35

4.2.3	Detalles de ejecución de puntos singulares de la instalación.	35

4.2.4	Plantas y secciones de cámaras frigoríficas.	35

4.2.5	Esquemas de principio de la instalación.	35

4.3	Pliego de condiciones.	35

4.4	Mediciones y presupuesto.	36

4.5	Seguridad y salud.	36

4.5.1	Estudio completo de Seguridad y Salud.	36

4.5.2	Estudio Básico de Seguridad y Salud.	36

4.6	Estudio de impacto medioambiental (Si procede).	36

ANEJO 7	37

INSTALACIONES TÉRMICAS	37

1.	ÁMBITO DE APLICACIÓN.	37

1.1	Introducción.	37

2.	NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN.	37

2.1	Comunitarias.	37

2.2	Estatales.	37

2.3	Comunidad Autónoma de Canarias.	44

2.4	Locales.	44

2.5	Normas UNE.	44

3.	CONTENIDO MÍNIMO DEL PROYECTO. ÍNDICE GENERAL.	44

3.1	Memoria descriptiva.	44

3.2	Memoria de cálculos.	45

3.3	Planos.	45

3.4	Pliego de condiciones.	45

3.5	Mediciones y presupuesto.	45

3.6	Seguridad y Salud.	45

3.7	Estudio de Impacto Medioambiental (Si procedee).	45

4.	DESARROLLO DE LOS APARTADOS DEL PROYECTO.	45

4.1	Memoria descriptiva.	45

4.1.1	Antecedentes y objeto del Proyecto.	46

4.1.2	Peticionario, promotor y titular de la instalación.	46

4.1.3	Situación y emplazamiento de la instalación.	46

4.1.4	Descripción de la actividad y del edificio o local.	46

4.1.5	Elementos de la instalación.	46

4.1.6	Reglamentación.	47

4.1.7	Programa de ejecución.	47

4.1.8	Documentación.	48

4.2	Memoria de cálculos.	48

4.3	Planos.	48

4.3.1	Planta y secciones de la sala de maquinas.	49

4.3.2	Plantas y secciones de las instalaciones.	49

4.3.3	Combustibles.	49

4.3.4	Detalles de elementos singulares de la instalación.	49

4.3.5	Esquema de principio de la instalación.	49

4.4	Pliego de condiciones.	49

4.5	Mediciones y presupuesto.	50

4.6	Seguridad y Salud.	50

4.6.1	Estudio completo de Seguridad y Salud.	50

4.6.2	Estudio Básico de Seguridad y Salud.	50

4.7	Estudio de Impacto Medioambiental (Si procede).	50

ANEJO 8	52

VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN	52

1.	ÁMBITO DE APLICACIÓN.	52

1.1	Introducción.	52

1.2	Tipos de instalaciones.	52

2.	NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN.	52

2.1	Estatales.	52

2.2	Locales.	53

2.3	Normas UNE.	53

3.	CONTENIDO MÍNIMO DEL PROYECTO. ÍNDICE GENERAL.	53

3.1	Memoria descriptiva.	53

3.2	Memoria de cálculos.	54

3.3	Planos.	54

3.4	Pliego de condiciones.	54

3.5	Mediciones y presupuesto.	54

3.6	Seguridad y Salud.	54

3.7	Estudio de Impacto Medioambiental (Si procede).	54

4.	DESARROLLO DE LOS APARTADOS DEL PROYECTO.	54

4.1	Memoria descriptiva.	54

4.1.1	Antecedentes y objeto del Proyecto.	54

4.1.2	Peticionario, promotor y titular de la instalación.	54

4.1.3	Situación y emplazamiento de la instalación.	55

4.1.4	Descripción de los locales a ventilar.	55

4.1.5	Sistemas de instalación.	55

4.1.6	Descripción de las instalaciones.	55

4.1.7	Nivel de ruidos y medidas correctoras.	55

4.1.8	Reglamentación.	56

4.1.9	Programa de ejecución.	56

4.1.10	Documentación.	56

4.2	Memoria de cálculos.	56

4.3	Planos.	56

4.3.1	Plantas generales.	56

4.3.2	Secciones de las instalaciones.	57

4.3.3	Detalles de elementos singulares de la instalación.	57

4.4	Pliego de condiciones.	57

4.5	Mediciones y presupuesto.	57

4.6	Seguridad y Salud.	57

4.6.1	Estudio completo de Seguridad y Salud.	57

4.6.2	Estudio Básico de Seguridad y Salud.	58

4.7	Estudio de Impacto Medioambiental (Si procede).	58

ANEJO 9	59

INSTALACIONES DE COMBUSTIBLE.	59

1.	ÁMBITO DE APLICACIÓN.	59

1.1	Introducción	59

ANEJO 10	60

INSTALACIONES DE P.C.I.	60

1.	ÁMBITO DE APLICACIÓN.	60

1.1	Introducción	60

2.	NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN.	60

2.1	Comunitarias.	60

2.2	Estatales.	60

2.3	Locales.	64

2.4	Normas UNE.	64

3.	CONTENIDO MÍNIMO DEL PROYECTO. ÍNDICE GENERAL.	65

3.1	Memoria descriptiva.	65

3.2	Planos.	65

3.3	Pliego de condiciones.	65

3.4	Mediciones y presupuesto.	65

3.5	Seguridad y salud.	65

3.6	Estudio de Impacto Medioambiental (Si procede).	65

4.	DESARROLLO DE LOS APARTADOS DEL PROYECTO.	65

4.1	Memoria descriptiva.	66

4.1.1	Antecedentes y objeto del Proyecto.	66

4.1.2	Peticionario, promotor y titular de la instalación.	66

4.1.3	Situación y emplazamiento de la instalación.	66

4.1.4	Reglamentación.	67

4.1.5	Compartimentación.	67

4.1.6	Ocupación del edificio.	67

4.1.7	Evacuación.	67

4.1.8	Señalización.	67

4.1.9	Comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y materiales.	68

4.1.10	Instalaciones de protección contra incendios.	68

4.2	Planos.	69

4.2.1	Plantas generales del edificio.	69

4.2.2	Sala de máquinas.	69

4.2.3	Esquema de principio de las instalaciones.	69

4.3	Pliego de condiciones.	70

4.4	Mediciones y presupuesto.	70

4.5	Seguridad  y salud.	70

4.5.1	Estudio completo de Seguridad y Salud.	70

4.5.2	Estudio Básico de Seguridad y Salud.	71

4.6	Estudio de Impacto Medioambiental (Si procede).	71

ANEJO 11	72

INSTALACIONES DE AHORRO ENÉRGETICO (Cogeneración, energía solar)	72

1.	ÁMBITO DE APLICACIÓN.	72

1.1	Introducción	72

ANEJO 12	73

INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO	73

1.	ÁMBITO DE APLICACIÓN.	73

1.1	Introducción.	73

2.	NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN.	73

2.1	Estatales.	73

2.2	Locales.	75

2.3	Normas UNE.	75

3.	CONTENIDO MÍNIMO DEL PROYECTO. ÍNDICE GENERAL.	75

3.1	Memoria descriptiva.	75

3.2	Memoria de cálculos.	75

3.3	Planos.	75

3.4	Pliego de condiciones.	76

3.5	Mediciones y presupuesto.	76

3.6	Seguridad y Salud.	76

3.7	Estudio de Impacto Medioambiental (Si procede).	76

4.	DESARROLLO DE LOS APARTADOS DEL PROYECTO.	76

4.1	Memoria descriptiva.	76

4.1.1	Antecedentes y objeto del Proyecto.	76

4.1.2	Peticionario, promotor y titular de la instalación.	76

4.1.3	Situación y emplazamiento de la instalación.	77

4.1.4	Descripción de la instalación.	77

4.1.5	Reglamentación.	80

4.1.6	Programa de ejecución.	80

4.1.7	Documentación.	80

4.2	Memoria de cálculos.	80

4.3	Planos.	81

4.3.1	Planta y secciones de la sala de compresores.	81

4.3.2	Planta y secciones de las instalaciones y red de tuberías.	81

4.3.3	Detalles de elementos singulares de la instalación.	81

4.3.4	Esquema de principio de la instalación.	81

4.4	Pliego de condiciones.	81

4.5	Mediciones y presupuesto.	82

4.6	Seguridad y Salud.	82

4.6.1	Estudio completo de Seguridad y Salud.	82

4.6.2	Estudio Básico de Seguridad y Salud.	82

4.7	Estudio de Impacto Medioambiental (Si procede).	83

ANEJO 13	84

INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS	84

1.	ÁMBITO DE APLICACIÓN.	84

1.1	Introducción.	84

2.	NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN.	84

2.1	Estatales.	84

2.2	Locales.	86

2.3	Normas UNE.	86

3.	CONTENIDO MÍNIMO DEL PROYECTO. ÍNDICE GENERAL.	86

3.1	Memoria descriptiva.	86

3.2	Memoria de cálculos.	86

3.3	Planos.	86

3.4	Pliego de condiciones.	87

3.5	Mediciones y presupuesto.	87

3.6	Seguridad y Salud.	87

3.7	Estudio de Impacto Ambiental (Si procede).	87

4.	DESARROLLO DE LOS APARTADOS DEL PROYECTO.	87

4.1	Memoria descriptiva.	87

4.1.1	Antecedentes y objeto del Proyecto.	87

4.1.2	Peticionario, promotor y titular de la instalación.	87

4.1.3	Situación y emplazamiento de la instalación.	87

4.1.4	Clasificación de productos químicos.	88

4.1.5	Elementos de las instalaciones.	88

4.1.6	Reglamentación.	89

4.1.7	Programa de ejecución.	89

4.1.8	Documentación.	89

4.2	Memoria de cálculos.	89

4.3	Planos.	90

4.3.1	Mapa geográfico.	90

4.3.2	Plano general de ordenación.	91

4.3.3	Planta y secciones de las instalaciones y red de tuberías.	91

4.3.4	Detalles de elementos singulares de la instalación.	91

4.3.5	Esquema de principio de la instalación.	91

4.4	Pliego de condiciones.	91

4.5	Mediciones y presupuesto.	92

4.6	Seguridad y Salud.	92

4.6.1	Estudio completo de Seguridad y Salud.	92

4.6.2	Estudio Básico de Seguridad y Salud.	92

4.7	Estudio de Impacto Medioambiental (Si procede).	92

ANEJO 14	93

PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN	93

1.	ÁMBITO DE APLICACIÓN.	93

1.1	Introducción	93

2.	NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN.	93

2.1	Estatales.	93

2.2	Normativa de carácter local.	96

2.3	Normas UNE.	96

3.	CONTENIDO MÍNIMO DEL PROYECTO. ÍNDICE GENERAL.	96

3.1	Memoria descriptiva.	96

4.	DESARROLLO DE LOS APARTADOS DEL PROYECTO.	97

4.1	Memoria descriptiva.	97

4.1.1	Antecedentes y objeto del Proyecto.	97

4.1.2	Peticionario, promotor y titular de la instalación.	97

4.1.3	Situación y emplazamiento de la instalación.	98

4.1.4	Contenido.	98

ANEJO 15	100

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	100

1.	ÁMBITO DE APLICACIÓN.	100

1.1	Introducción.	100

2.	NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN.	101

2.1	Impacto ambiental.	101

2.1.1	Estatales.	101

2.1.2	Comunidad Autónoma de Canarias.	103

2.2	Contaminación atmosférica.	103

2.2.1	Comunitarias.	103

2.2.2	Estatales.	103

2.3	Contaminación marina.	106

2.3.1	Estatales.	106

2.4	Residuos.	108

2.4.1	Comunitarias.	108

2.4.2	Estatales.	108

2.4.3	Comunidad Autónoma de Canarias.	114

3.	ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS.	115

4.	CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.	116

5.	VERTIDOS LÍQUIDOS.	116

6.	RESIDUOS SÓLIDOS.	116

7.	RESIDUOS TÓXICOS.	116

8.	EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL.	117

9.	CERTIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL. GESTORES AMBIENTALES.	117

10.	ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO.	117

ANEJO 16	118

OTRAS INSTALACIONES	118

1.	ÁMBITO DE APLICACIÓN.	118

1.1	Introducción.	118

ANEJO 17	119

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD	119

1.	INTRODUCCIÓN	119

1.1	Estudio completo de Seguridad y Salud.	119

1.2	Estudio Básico de Seguridad y Salud.	119

2.	NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN.	119

2.1	Comunitarias.	119

2.2	Estatales.	120

2.3	Locales.	124

2.4	Normas UNE.	125

3.	OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.	125

3.1	Antecedentes.	125

3.2	Promotor, Proyectista y Dirección Facultativa de la obra.	125

4.	CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.	125

4.1	Emplazamiento y Situación de la obra.	125

4.2	Descripción de la Obra. Alcance de la misma.	126

4.3	Presupuesto de contrata estimado.	126

4.4	Duración estimada y nº máximo de trabajadores.	126

5.	RECURSOS CONSIDERADOS.	126

5.1	Materiales.	126

5.2	Energía y Fluidos.	127

5.3	Mano de obra.	127

5.4	Herramientas.	127

5.5	Maquinaria.	127

5.6	Medios auxiliares.	128

6.	IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS.	128

Tabla. Grado de Riesgo según Probabilidad y Severidad	128

7.	PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA.	129

8.	NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD.	132

8.1	Consideraciones generales aplicables durante la ejecución.	132

8.2	Disposiciones mínimas de seguridad y salud a aplicar.	132

8.2.1	Estabilidad y solidez.	133

8.2.2	Instalaciones de suministro y reparto de energía.	133

8.2.3	Vías y salidas de emergencia.	133

8.2.4	Detección y lucha contra incendios.	134

8.2.5	Ventilación.	134

8.2.6	Exposición a riesgos particulares.	134

8.2.7	Temperatura.	135

8.2.8	Iluminación.	135

8.2.9	Puertas y portones.	135

8.2.10	Vías de circulación y zonas peligrosas.	136

8.2.11	Muelles y rampas de descarga.	136

8.2.12	Espacio de trabajo.	137

8.2.13	Suelos, paredes y techos de los locales.	137

8.2.14	Dimensiones.	137

8.2.15	Primeros auxilios.	137

8.2.16	Servicios higiénicos.	138

8.2.17	Locales de descanso o de alojamiento.	138

8.2.18	Mujeres embarazadas y madres lactantes.	139

8.2.19	Trabajos de minusválidos.	139

8.2.20	Disposiciones varias.	140

9.	NORMAS DE SEGURIDAD DE ACTUACIÓN PREVENTIVA.	140

9.1	Riesgos más frecuentes durante la ejecución de las obras e instalaciones.	140

9.2	Riesgos más frecuentes durante las pruebas y puesta en servicio de la instalación.	141

9.3	Normas de Actuación Preventiva.	141

9.4	Herramientas.	142

9.5	Equipos de protección individual.	143

9.6	Medios de Protección.	143

10.	MEDIOS AUXILIARES Y OTRAS NORMAS DE SEGURIDAD DE APLICACION SEGUN OBRA.	143

11.	REVISIONES Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	144

12.	TECNICAS DE SEGURIDAD EN RELACION CON EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, FORMACIÓN.	145

12.1	Técnicas Analíticas.	145

12.1.1	Previas al accidente:	145

12.1.2	Posteriores al accidente:	145

12.2	Técnicas Operativas	146

12.3	Formación	146

GUÍA DE PROYECTOS.

INSTALACIONES EN UNA INDUSTRIA.

# P A R T E   I

## ANTECEDENTES

Lo primero de todo será determinar qué se entiende por una Industria. Se considerará como tal aquella actividad dirigida a la obtención, reparación y/o embalaje, así como al aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos, o mantenimiento, transformación o reutilización de productos industriales, al envasado de subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y procesos utilizados.

Con el fin de unificar la estructura de los proyectos y como ayuda para la creación de los mismos se plantea esta Guía, la cual será de aplicación a los proyectos de industrias dentro de las actividades que se especifican en el apartado siguiente. Se deberá tener en cuenta que además de la actividad industrial propiamente dicha existirán, normalmente, almacenes de materias primas y de productos acabados, oficinas, dependencias para el personal y otros servicios complementarios.

Las actividades industriales se desarrollan normalmente en el interior de edificios, aunque también pueden realizarse, según su naturaleza, en instalaciones al exterior. En ambos casos hay que tener en cuenta las particularidades del lugar, entorno o edificio, para la elaboración de este tipo de proyectos.

En aquellas industrias en donde se requieran instalaciones eléctricas en Alta Tensión, con la presencia de Centros de Transformación o con líneas de Media o de Alta Tensión, se tratarán éstas en proyecto aparte, dándose aquí las recomendaciones precisas para la elaboración de tales proyectos que en este caso serían complementarios del de la industria.

En varios de los Anexos de instalaciones que se presentan más adelante se hace referencia a otras Guías de Proyectos que guardan relación con lo allí tratado.

### Tipologia de industrias.

Según la vigente Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93), las industrias incluidas en el ámbito de esta Guía serán las enumeradas en los epígrafes siguientes:

C. industrias extractivas.

CB. Extracción de otros minerales excepto Productos Energéticos.

13. Extracción de minerales metálicos.

14. Extracción de minerales no metálicos ni energéticos.

D. Industria manufacturera.

DA. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco.

15. Industria de productos alimenticios y bebidas.

16. Industria del tabaco.

DB. Industria textil y de la confección.

17. Industria textil.

18. Industria de la confección y de la peletería.

DC. Industria del cuero y del calzado.

19. Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería y viaje; artículos de guarnicionería, talabartería y zapatería.

DD. Industria de la madera y del corcho.

20. Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería.

DE. Industria del papel; edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados.

21. Industria del papel.

22. Edición, Artes gráficas y Reproducción de soportes grabados.

DF. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares.

23. Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares.

DG. Industria química.

24. Industria química

DH. Industria de la transformación del caucho y materias plásticas.

26. Fabricación de otros productos minerales no metálicos.

DJ. Metalurgia y fabricación de productos metálicos.

27. Metalurgia.

28. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.

DK. Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico.

29. Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico.

DL. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico.

30. Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos.

31. Fabricación de maquinaria y material eléctrico.

32. Fabricación de material electrónico; fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones.

33. Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos, de precisión, óptica y relojería.

DM. Fabricación de material de transporte.

34. Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques.

35. Fabricación de otro material de transporte.

DN. Industrias manufactureras diversas.

36. Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras.

37. Reciclaje.

E. Produccion y distribucion de energia electrica, gas y agua.

40. Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente.

41. Captación, depuración y distribución de agua.

En el Apendice 3 de esta Guía se incluye un desglose detallado de cada una de las actividades industriales cuyos epígrafes se han expuesto anteriormente.

### Instalación, ampliación y traslado de industrias.

Pueden darse los siguientes casos como aplicación a la elaboración de proyectos de Industrias:

- Nueva industria: Se instala una industria por primera vez.

- Ampliación de industria existente: Se amplía la capacidad de producción de la industria, pudiendo incluso abarcar nuevas fabricaciones.

- Traslado de industria existente: Se cambia de ubicación la actividad existente.

- Ampliación y traslado de industria existente: Se efectúa una ampliación al mismo tiempo que se realiza un traslado de emplazamiento.

En los tres últimos supuestos hay que hacer referencia en el proyecto al Número de Registro Industrial (REI) de la industria existente.

En cada uno de los cuatro casos anteriores se precisa la redacción de un Proyecto Técnico formado por Memoria, Planos, Pliego de Condiciones, y Presupuesto, redactado y firmado por técnico competente y visado por el correspondiente Colegio Oficial.

## NORMATIVA DE APLICACIÓN.

### De carácter general.

Teniendo en cuenta que la normativa y la legislación vigente se modifica y actualiza con relativa frecuencia, y que una industria engloba infinidad de procesos productivos cada uno de los cuales puede presentar su propia normativa específica, se aconseja la consulta periódica de los diferentes Boletines Oficiales con el objeto de actualizar en la medida de lo posible la reglamentación aplicable. No obstante y sin ánimo de ser excluyentes mostramos a continuación una lista general aplicable a una industria:

- Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se prueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (BOE de 07/12/61).			NO HAY TEXTO EN EL BOE

- Decreto 1775/1967, de 22 de julio, sobre Régimen de Instalación, Ampliación y Traslado de Industrias (BOE de 25/07/67).		NO HAY TEXTO EN EL BOE

- Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, (BOE de 16/03/71). 		NO HAY TEXTO EN EL BOE

- Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre, de Liberalización Industrial (BOE de 14/10/80).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1980/22141

- Orden de 19 de diciembre de 1980, sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre, de Liberalización Industrial (BOE de 24/12/80).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1980/27712

- Decreto 165/1989, de 17 de julio, sobre requisitos mínimos de infraestructura en alojamientos turísticos (BOC de 16/08/89).

Enlace BOC:

http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/9995.pdf

- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas (BOE de 11/12/92)

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1992/27456

Modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas (BOE de 08/02/95).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1995/03323

- Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, del MOPU, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (BOE  de 30/06/92).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1992/15285

- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, de la Jefatura de Estado (BOE de 23/07/92).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1992/17363

- Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de la construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE (BOE de 09/02/93).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1993/03344

Modificado por el Real Decreto 1328/1995, de 27 de julio, del Ministerio de la Presidencia, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de la construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/0992, de 29 de diciembre (BOE de 19/08/95).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1995/19849

- Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (BOE de 20/07/99).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1999/15798

- Reglamentos técnico sanitarios específicos.

- Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique la industria.

### De carácter particular.

Para cada instalación se especifica en los diferentes Anexos la normativa particular que les afecta. Asimismo y como ya se comentó en el epígrafe anterior, cada proceso productivo también puede estar sujeto a sus propias Normas y Directrices Reglamentarias. No obstante y por ser común para la mayoría de instalaciones enumeramos las siguientes normas:

- Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión (BOE de 29/05/79).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1979/13414

Modificado por el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de Aparatos a Presión (BOE de 31/05/99).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1999/12160

Modificado por el Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento de Aparatos a Presión (BOE de 28/11/90).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1990/28755

Modificado por el Real Decreto 507/1982, de 15 de enero, por el que se modifican los artículos sexto y séptimo del Reglamento de Aparatos a Presión (BOE de 12/03/82).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1982/05908

- Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos a Presión, aprobadas por Ordenes del Ministerio de Industria en fechas posteriores.

- Real Decreto 842/2002, de agosto, por el que se aprueba eL Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (BOE de 18/09/02).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2002/18099

- Real Decreto 2177//1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación “NBE-CPI/96: “Condiciones de protección contra incendios en los edificios” (BOE de 29/10/96).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1996/23836

### Direcciones de consulta.

Con el objeto de facilitar el acceso a diferentes páginas WEB donde se recogen normativas y resúmenes de las mismas incluimos una relación de direcciones electrónicas a donde poder acudir para consulta de los propios proyectistas:

- Dirección General de Industria 		www.cistia.es/dgie/

- Instituto Tecnológico de Canarias, ITC		www.cistia.es

Nota: En la página principal se dispone de conexión con diferentes Organismos y Empresas Públicas de interés

- Servicios Información Empresarial de Canarias	www.siecan.org

- Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias	www.coiic.es

- Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias	www.arquired.es/canarias/

- Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales

- Demarcación Las Palmas		www.coitilpa.org

- Demarcación Tenerife		www.coititf.es

- Ministerio de Ciencia y Tecnología		www.myct.es

- Boletín Oficial del Estado		www.boe.es

- Boletín Oficial de Canarias:		www.gobcan.es/

- AENOR			www.aenor.es

- Entidad Nacional de acreditación (ENAC)		www.enac.es

- Consejo General de Colegios de Ingenieros Ind.	www.ingenierosindustriales.net

GUÍA DE PROYECTOS.

GUIA DE OBRAS CIVILES.

# P A R T E   II

# ANEJO 1

# OBRA CIVIL

## ÁMBITO DE APLICACIÓN.

### Introducción

Esta Guía de Proyectos tiene por objeto fijar los requisitos mínimos que deben contener las obras civiles en y para industrias. Al mismo tiempo pretende servir de ayuda a los proyectistas para lo cual se introducen datos, características y criterios de diseño de las diversas instalaciones que pueden presentarse.

Las actividades industriales se desarrollan normalmente en edificaciones cuyo diseño y características han de adaptarse a sus particularidades. Estas construcciones han de incluirse en el proyecto si se trata de una nueva industria para la que se construirá uno o varios edificios, por lo que es preciso este Anexo con los detalles correspondientes.

En el caso de que la industria se ubique en un edificio o en un local ya existente, se incluirán aquí las obras necesarias que sean precisas para su acondicionamiento.

## NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN.

### Estatales.

- Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el que se dictan Normas sobre la Redacción de Proyectos y la Dirección de Obras de Edificación (BOE de 24/03/71).NO HAY TEXTO EN EL BOE

- Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre, del Ministerio de la Vivienda, por el que se establecen las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) (BOE de 15/03/73).		NO HAY TEXTO EN EL BOE

- Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, de la Presidencia del Gobierno, por la que se aprueba la  Norma Básica de la Edificación “NBE-CT/79: Condiciones térmicas en los edificios” (BOE de 22/10/79).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1979/24866

- Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de Presidencia del Gobierno, sobre fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas (BOE de 08/08/80).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1980/16923

- Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación “NBE-CA/81: Condiciones acústicas en los edificios" (BOE de 07/09/81).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1981/19978

Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, por el que se modifica la Norma Básica de la Edificación “NBE-CA/81: Condiciones acústicas en los edificios", pasándose a denominar “NBE-CA/82” (BOE de 03/09/82).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1982/22233

Orden de 29 de septiembre de 1988, por la que se aclaran y corrigen diversos aspectos de los anexos a la Norma Básica de la Edificación “NBE-CA/82: Condiciones acústicas en los edificios", pasándose a denominar “NBE-CA/88” (BOE de 08/10/88).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1988/23328

- Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, por el que se modifica parcialmente la norma “MV-101/1962: Acciones en la Edificación”, aprobada por el Decreto 195/1963, de 17 de enero, y se cambia su denominación por Norma Básica de la Edificación “NBE-AE/88: Acciones en la Edificación” (BOE de 17/11/88).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1988/26435

- Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, del MOPU, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación “NBE-QB/90: Cubiertas con materiales bituminosos” (BOE de 07/12/90).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1990/29650

- Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, del MOPU, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación “NBE-FL/90: Muros resistentes de fábrica de ladrillo” (BOE de 04/01/91).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1991/00157

- Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación “NBE-EA/95: Estructuras de acero en edificación" (BOE de 18/01/96).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1996/01223

- Orden de 31 de mayo de 1985, de Presidencia del Gobierno, por la que se aprueba el Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción (RY-85) (BOE de 10/06/85).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1985/10568

- Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, del Ministerio de Industria y Energía, por el que se declara obligatoria la homologación de los yesos y escayolas para la construcción, así como el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los prefabricados y productos afines de yesos y escayolas y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía (BOE de 01/07/86).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1986/17313

- Orden de 27 de julio de 1988, por la que se aprueba el Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción (RL-88) (BOE de 03/08/88).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1988/19100

- Orden de 4 de julio de 1990, por la que se aprueba el Pliego General de Condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción (RB-90) (BOE de 11/07/90).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1990/16323

- Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) (BOE de 13/06/97).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2004/00881

- Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, del MOPU, por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios (BOE de 23/05/89).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1989/11632

- Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación NCSR-02 (BOE de 11/10/02).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2002/19687

- Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, del Ministerio de Fomento, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE) (BOE de 06/08/02).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2002/15887

- Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” (BOE de 13/01/99).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1999/00783

### Comunidad autónoma canaria.

- Resolución de 22 de mayo de 2000, de la Viceconsejería de Infraestructuras, de Acreditación de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación (BOC de 05/07/00).

Enlace BOC:

http://www.gobcan.es/boc/2000/083/004.html

### Locales.

- Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique la industria.

### Normas UNE.

- Normas UNE de obligado cumplimiento.

## CONTENIDO MÍNIMO DEL PROYECTO. ÍNDICE GENERAL.

### Memoria descriptiva.

3.1.1. Antecedentes y objeto del Proyecto.

3.1.2. Peticionario, promotor y titular de la instalación.

3.1.3. Situación y emplazamiento de la instalación.

3.1.4. Reglamentación.

### Cálculos justificativos.

### Planos.

3.3.1. Cimentación, saneamiento, puesta a tierra y replanteo.

3.3.2. Estructura.

3.3.3. Planos de carpintería.

3.3.4. Sección constructiva.

3.3.5. Detalles constructivos.

### Mediciones y presupuesto.

### Seguridad y salud.

3.5.1.-Estudio completo de Seguridad y Salud.

3.5.2.-Estudio Básico de Seguridad y Salud.

### Estudio impacto ambiental (Si procede).

## DESARROLLO DE LOS APARTADOS DEL PROYECTO.

### Memoria descriptiva.

#### Antecedentes y objeto del Proyecto.

Se expondrán los motivos por los que se lleva a cavo la obra civil correspondiente.

#### Peticionario, promotor y titular de la instalación.

Se aportarán datos tanto del peticionario como del titular del establecimiento industrial, indicando si estamos ante personas físicas o jurídicas.

#### Situación y emplazamiento de la instalación.

Se realizará una breve descripción del emplazamiento de la industria, indicando provincia, municipio, localidad, calle y código postal.

#### Reglamentación.

Se enumeraran los Reglamentos de aplicación al proyecto, indicando la disposición, nombre y fecha de aprobación.

#### Descripción de la obra civil.

Se ha de especificar como mínimo lo siguiente:

- Características del terreno donde se ubicarán las edificaciones de la industria, haciéndose referencia a la existencia de un estudio geotécnico o a la necesidad de hacerlo, a los efectos de poder establecer las hipótesis en que se basarán los cálculos de las cimentaciones.

- Justificación del sistema estructural elegido y de la solución adoptada, considerando los parámetros funcionales, económicos, técnicos y estéticos. Se indicarán los criterios de diseño adoptados, y en caso de hacer uso de programas informáticos se deberán especificar los mismos.

- Descripción de todos los elementos estructurales y constructivos que configuran las edificaciones, en concreto:

- Movimientos de tierras.

- Cimentaciones.

- Estructuras: hormigón, metálicas, de madera, mixtas.

- Cubiertas: planas o inclinadas.

- Albañilería, cerramientos interiores y exteriores.

- Solados, pavimentos y recubrimientos.

- Carpinterías.

- Otros elementos como depósitos, aljibes, escaleras y vallas de cerramiento.

### Cálculos justificativos.

Incluiremos aspectos tales como:

- Resistencia admisible del terreno y otros parámetros que afecten al cálculo de las cimentaciones.

- Acciones consideradas teniendo en cuenta las normas en vigor: cargas permanentes, sobrecargas de uso, nieve, viento, sismo y cargas térmicas.

- Calidades de los materiales resistentes empleados en cimentaciones y estructuras.

- Coeficientes de seguridad adoptados (mayoración de acciones y minoración de resistencias de materiales).

- Niveles de control considerados.

- Si el proyectista adopta acciones, disposiciones o procesos de cálculo distintos de los estipulados en las normas, deberá hacerlo constar y lo justificará detalladamente.

- En la actualidad la mayoría de los cálculos de este tipo se realizan con ordenador por lo que es preciso especificar en el proyecto e nombre del programa empleado, la versión del mismo, el nombre del fabricante y el tipo de ordenador empleado.

### Planos.

#### Cimentación, saneamiento, puesta a tierra y replanteo.

A escala comprendida entre 1/50 y 1/200 para los planos generales y entre 1/10 y 1/50 para los planos de detalle, incluirá como mínimo lo siguiente:

- Planta de la cimentación con indicación de elementos como zapatas y vigas riostras, indicándose tipos y medidas a ejes de pilares.

- Dimensiones, definiciones y detalles de todos los elementos de cimentación y contención, con cuadros de zapatas y vigas.

- Cuadros con características de materiales, niveles de control y coeficientes de seguridad adoptados.

- Indicación del coeficiente de trabajo del terreno y características del mismo.

- En construcciones metálicas se deberán expresar las características de las placas y de los pernos de anclaje.

- Red de saneamiento con dimensiones de arquetas, secciones y materiales de tuberías, pendientes y puntos de acometida a la red.

- Puesta a tierra del edificio.

#### Estructura.

Indicaremos como mínimo:

- Cada planta de estructura con indicación de elementos como soportes, muros de carga, vigas, forjados, escaleras, rampas y otros, expresándose dimensiones de las secciones y armados.

- Indicación de canto de forjados, sobrecargas de uso y sección explicativa de los mismos.

- Cuadros de pilares y cuadros de materiales empleados, niveles de control y coeficientes de seguridad adoptados.

- Secciones de cada uno de los pórticos diferentes con dimensiones e indicación de vigas, dinteles y pilares.

Las escalas de trabajo son análogas a las del apartado anterior, esto es entre 1/50 y 1/200 para los planos generales y entre 1/10 y 1/50 para los planos de detalle.

#### Planos de carpintería.

Añadiremos a escala 1/20 o 1/50, tantos planos como sea necesario donde se indiquen características y dimensiones de puertas, portones y ventanas de las que se compone la Industria.

#### Sección Constructiva.

Se incluirá una sección constructiva a 1/20 del edificio donde se va a instalar la Industria, detallándose los materiales tal y como van a ser realmente puestos en obra.

#### Detalles constructivos.

A escala de 1/10 o 1/20, admitiéndose en casos muy determinados 1/50, se indicarán detalles de otros elementos como escaleras, aljibes, bancadas de máquinas o equipos y vallas de cerramiento.

### Mediciones y presupuestos.

Contendrá como mínimo:

- Demoliciones y movimiento de tierras.

- Cimentaciones y contenciones.

- Saneamiento.

- Estructuras.

- Albañilería.

- Solados y pavimentos.

- Cubiertas.

- Pinturas y recubrimientos.

- Carpinterías.

- Urbanización exterior.

### Seguridad y salud.

#### Estudio completo de Seguridad y Salud.

Se incluirá en el proyecto cuando se den alguno de los supuestos siguientes:

- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759 euros.

- Que la duración estimada de las obras e instalaciones sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

Este Estudio estará formado por Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto. Este Presupuesto se incluirá como capítulo en los del proyecto.

#### Estudio Básico de Seguridad y Salud.

En los proyectos de obras e instalaciones no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, se elaborará un Estudio Básico de Seguridad y Salud.

### Estudio de impacto medioambiental (Si procede).

# ANEJO 2

# RED DE M.T Y E.T.

## ÁMBITO DE APLICACIÓN.

### Introducción

Remitirse a la guía de M.T y E.T.

# ANEJO 3

# INSTALACIONES EN B.T.

## ÁMBITO DE APLICACIÓN.

### Introducción

Remitirse a la guía de B.T.

# ANEJO 4

# AGUA Y SANEAMIENTO

## ÁMBITO DE APLICACIÓN.

### Introducción.

En prácticamente todas las industrias existirán instalaciones de agua y de saneamiento, pudiendo encontrarnos con las siguientes particularidades.

- Agua. Sería la que se denomina “potable”, aunque en Canarias puede ser empleada también agua salobre o de mar en algunos usos dentro de determinadas industrias. Puede emplearse para los siguientes usos:

- Sanitario.

- Limpieza y riego.

- Refrigeración, con o sin tratamiento previo.

- Proceso, normalmente con tratamiento previo.

- Producción de vapor, siempre con tratamiento.

- Contra incendios.

- Otros.

- Saneamiento. Normalmente el agua se almacena en depósitos o aljibes y es enviada, al tratamiento o a los puntos de consumo, por medio de equipos de bombeo y una red de tuberías, pudiendo existir o no un retorno. Pueden darse los siguientes supuestos de evacuación de aguas en una industria:

- Aguas negras residuales.

- Aguas pluviales.

- Aguas procedentes del proceso o de lavados que puedan contener determinados tipos de productos.

## NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN.

### Estatales.

- Orden del MOPU, de 28 de julio de 1974, por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua y se crea una Comisión Permanente de tuberías de abastecimiento de agua y de saneamiento de poblaciones (BOE de 02/10/74).	NO HAY TEXTO EN EL BOE

- Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua (NIA), aprobadas en Orden de 9 de diciembre de 1975 (BOE de 13/01/76). 			NO HAY TEXTO EN EL BOE

- Orden del MOPU, de 15 de septiembre de 1986, por el que se prueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (BOE de 23/09/86).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1986/25151

- Orden del MOPU, de 28 de diciembre de 1988, por la que se regulan los contadores de agua fría (BOE de 06/03/89).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1989/05084

- Orden del MOPU, de 30 de diciembre de 1988, por la que se regulan los contadores de agua caliente (BOE de 30/01/89).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1989/02146

- Normativa Técnico-Sanitaria específica sobre las condiciones del agua según las características del establecimiento.

- Orden de 23 de diciembre de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IFA/1975 “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento (BOE de 03/01/76).			NO HAY TEXTO EN EL BOE

- Orden de 26 de septiembre de 1973, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IFC/1973 “Instalaciones de fontanería: Agua caliente (BOE de 06/10/73).			NO HAY TEXTO EN EL BOE

- Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IFF/1973 “Instalaciones de fontanería: Agua fría (BOE de 23/06/73).					NO HAY TEXTO EN EL BOE

- Orden de 31 de julio de 1973, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-ISS/1973 “Instalaciones de salubridad: Saneamiento (BOE de 08/09/73).					NO HAY TEXTO EN EL BOE

### Comunidad Autónoma de Canarias.

- Orden de 12 de abril de 1996, de la Consejería de Industria y Comercio, por la que se establecen normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua (BOC nº53 de 01/05/96).

Enlace BOC:

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1996/053/001.html

### Locales.

- Normas del correspondiente Servicio Municipal de aguas.

### Normas UNE.

- Normas UNE de obligado cumplimiento.

## CONTENIDO MÍNIMO DEL PROYECTO. ÍNDICE GENERAL.

### Memoria descriptiva.

3.1.1     Antecedentes y objeto del Proyecto.

3.1.2     Peticionario, promotor y titular de la instalación.

3.1.3     Situación y emplazamiento de la instalación.

3.1.4     Elementos de la instalación.

3.1.5     Reglamentación.

3.1.6     Programa de ejecución.

3.1.7     Documentación.

### Memoria de cálculos.

### Planos.

3.3.1     Emplazamiento y definición de aljibes o depósitos de reserva.

3.3.2     Distribución en planta de la red de tuberías.

3.3.3     Secciones.

3.3.3     Detalles.

3.3.4     Esquema de principio de la instalación.

### Pliego de condiciones.

### Mediciones y presupuesto.

### Seguridad y Salud.

3.6.1     Estudio completo de Seguridad y Salud.

3.6.2     Estudio Básico de Seguridad y Salud.

### Estudio de Impacto Ambiental.

## DESARROLLO DE LOS APARTADOS DEL PROYECTO.

### Memoria descriptiva.

#### Antecedentes y objeto del Proyecto.

Se expondrán los motivos que llevan a la creación y ubicación de la nueva instalación o de su ampliación, así como del tipo de empresa o entidad y de su actividad.

En caso de ampliación de una instalación existente se hará mención de la actual así como de las causas que motivan tal ampliación, haciendo referencia a los documentos que acrediten la puesta en marcha de la instalación actual.

#### Peticionario, promotor y titular de la instalación.

Nombre, domicilio e identificación fiscal tanto del peticionario como del titular de la instalación. Indicar domicilio a efectos de comunicaciones.

#### Situación y emplazamiento de la instalación.

Calle, número, localidad y término municipal si es en casco urbano. Paraje o zona y término municipal si es fuera de núcleo urbano.

#### Elementos de la instalación.

- Solución adoptada y criterios de diseño.

- Indicar número y clase de suministro.

- Instalación de agua.

- Acometida.

- Tubos de distribución.

- Contador o batería de contadores.

- Tuberías de la instalación, distribución y aparatos receptores.

- Fluxores (si existen).

- Grupos de elevación: bombas o hidrocompresores.

- Aparatos descalcificadores de agua.

- Agua fría de las instalaciones de climatización (para distribución a los aparatos de producción de calor o frío).

- Agua caliente para uso sanitario interior.

- Elementos de protección contra retornos.

- Aljibes y depósitos de reserva.

- Instalación de saneamiento.

- Red de saneamiento, sistema empleado y distribución de las redes.

- Tratamiento de las aguas y limpieza antes del vertido a la red (si procede).

- Relación de equipos que consumen energía eléctrica con indicación de la potencia absorbida.

#### Reglamentación.

Indicación de la reglamentación de aplicación al Proyecto con expresión de nombres y fechas de aprobación.

#### Programa de ejecución.

Indicar las fases en que se desarrollará lo establecido en el Proyecto y la fecha prevista para su puesta en marcha.

#### Documentación.

Se ha de mencionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de la instalación proyectada; boletines de instalación, certificados técnicos y demás requisitos establecidos por los órganos de la administración.

### Memoria de cálculos.

- Bases de cálculo, previsión de consumo.

- Cálculo y dimensionado de:

- Tubo o tubos de distribución.

- Contador o batería de contadores.

- Red de distribución.

- Pérdidas de carga.

- Bombas, hidrocompensadores, fluxores y otros elementos de la instalación.

- Capacidad de aljibes y depósito de reserva.

- Red de saneamiento y acometida al alcantarillado público.

### Planos

#### Emplazamiento y definición de aljibes o depósitos de reserva.

Se indicarán dimensiones, características y espesores de muros, salas de bombas y demás elementos de la instalación. Las escalas serán 1/20 o 1/50. El emplazamiento de aljibes o depósitos, así como de salas de bombas, se podrá hacer en los correspondientes planos de cimentaciones, cubiertas, distribuciones generales de parcela o distribuciones en planta, con las escalas indicadas para cada caso.

#### Distribución en planta de la red de tuberías.

Tanto para agua fría como caliente se indicarán los equipos de bombeo, llaves, contadores, diámetros, elementos de seguridad, aparatos receptores y accesorios. La escala comprendida entre 1/50 y 1/100.

#### Secciones.

Si es necesario se presentarán planos de secciones que indicarán los montantes y las canalizaciones verticales. Escala máxima 1/50.

#### Detalles.

Tubos de alimentación, baterías de contadores, bombas e hidrocompresores y otros elementos. Escala 1/10 o 1/20.

#### Esquemas de principio de las instalaciones

Con indicación de todos sus elementos.

### Pliego de condiciones.

- Calidades y características de los materiales y de los equipos empleados en la instalación.

- Normas de ejecución de las instalaciones.

- Características de la empresa instaladora.

- Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias.

- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.

- Certificados y documentación.

- Libro de órdenes.

### Mediciones y presupuesto.

Medición y presupuesto de todos los elementos que intervienen en las instalaciones, incluyendo la obra civil precisa. Se desglosará en los capítulos de:

- Acometida y almacenamiento de agua.

- Instalación de agua fría.

- Instalación de agua caliente.

- Instalación de saneamiento.

### Seguridad y Salud.

#### Estudio completo de Seguridad y Salud.

Se incluirá en el proyecto cuando se den alguno de los supuestos siguientes:

- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759 euros.

- Que la duración estimada de las obras e instalaciones sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

Este Estudio estará formado por Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto. Este Presupuesto se incluirá como capítulo en los del proyecto.

#### Estudio Básico de Seguridad y Salud.

En los proyectos de obras e instalaciones no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, se elaborará un Estudio Básico de Seguridad y Salud.

### Estudio de Impacto Medioambiental (Si procede).

Se realizará un Estudio de Impacto Medioambiental, si procede.

# ANEJO 5

# APARATOS A PRESIÓN

## ÁMBITO DE APLICACIÓN.

### Introducción.

En la industria pueden existir diversas instalaciones que requieren la presencia de aparatos a presión, las más usuales suelen ser:

- Instalaciones de vapor. Se incluyen calderas o generadores de vapor, economizadores, precalentadores, sobrecalentadores, tuberías de vapor y de condensados.

- Instalaciones de fluidos térmicos. Calderas o generadores de fluidos térmicos, depósitos, tuberías de suministro y de retorno.

- Instalaciones de aire comprimido. Compresores de aire, secadores, tuberías.

En estas instalaciones se producen los fluidos térmicos (en forma de vapor o líquidos) en calderas, generadores o compresores, a una presión y temperatura determinadas y son posteriormente enviados a los puntos de consumo por medio de una red de tuberías, pudiendo existir o no tuberías de retorno.

## NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN.

### Comunitarias.

- Directiva 93/68/CEE, de 22 de julio de 1993, del Consejo de las Comunidades Europeas, por la que se modifican diversas Directivas, entre ellas la 87/404/CEE (BOE de 30/08/93).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1993/81403

### Estatales.

- Real Decreto 842/2002, de agosto, por el que se aprueba eL Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (BOE de 18/09/02).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2002/18099

- Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión (BOE de 29/05/79).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1979/13414

Modificado por el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de Aparatos a Presión (BOE de 31/05/99).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1999/12160

Modificado por el Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento de Aparatos a Presión (BOE de 28/11/90).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1990/28755

Modificado por el Real Decreto 507/1982, de 15 de enero, por el que se modifican los artículos sexto y séptimo del Reglamento de Aparatos a Presión (BOE de 12/03/82).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1982/05908

- Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos a Presión, aprobadas por Ordenes del Ministerio de Industria en fechas posteriores:

- Orden de 17 de marzo de 1981, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP1 del Reglamento de Aparatos a Presión (BOE de 08/04/81).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1981/08024

- Orden de 28 de marzo de 1985, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifican diversos artículos de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP1 del Reglamento de Aparatos a Presión referente a calderas, economizadores, precalentadores, sobrecalentadores y recalentadores (BOE de 13/04/85).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1985/05837

- Orden de 6 de octubre de 1980, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP2 del Reglamento de Aparatos a Presión (BOE de 04/11/80).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1980/23974

- Orden de 28 de marzo de 1985, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP3 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a generadores de aerosoles (BOE de 11/04/85).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1985/05714

- Orden de 5 de junio de 1987, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP3 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a generadores de aerosoles (BOE de 20/06/87).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1987/14344

- Real Decreto 2549/1994, de 29 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP3 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a generadores de aerosoles (BOE de 24/01/95).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1995/01856

- Orden de 21 de abril de 1981, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP4 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a cartuchos de GLP (BOE de 29/04/81).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1981/09647

- Orden de 31 de mayo de 1982, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a extintores de incendio (BOE de 23/06/82).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1982/15512

- Orden de 26 de octubre de 1983, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifican los artículos 2.O, 9.O y 10 de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a extintores de incendio (BOE de 23/06/82).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1983/28891

- Orden de 31 de mayo de 1985, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifican los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10, y adición de un nuevo artículo a la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a extintores de incendio (BOE de 20/06/85).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1985/11677

- Orden de 15 de noviembre de 1989, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a extintores de incendio (BOE de 28/11/89).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1989/28110

- Orden de 10 de marzo de 1998, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a extintores de incendio (BOE de 28/04/98).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1998/09960

- Orden de 30 de agosto de 1982, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP6 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a refinerías y plantas petroquímicas (BOE de 10/09/82).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1982/22864

- Orden de 11 de julio de 1983, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP6 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a refinerías y plantas petroquímicas (BOE de 22/07/83).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1983/20493

- Orden de 1 de septiembre de 1982, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP7 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a botellas y botellones de gases comprimidos licuados y disueltos a presión (BOE de 12/11/82).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1982/29442

- Orden de 11 de julio de 1983, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifican algunos puntos de los Anexos de la Orden de 1 de septiembre de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP7 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a botellas y botellones de gases comprimidos licuados y disueltos a presión (BOE de 22/07/83).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1983/20492

- Orden de 28 de marzo de 1985, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifica la Disposición Transitoria contenida en la Orden de 1 de septiembre de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP7 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a botellas y botellones de gases comprimidos licuados y disueltos a presión (BOE de 10/04/85).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1985/05634

- Orden de 13 de junio de 1985, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP7 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a botellas y botellones de gases comprimidos licuados y disueltos a presión (BOE de 29/06/85).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1985/12549

- Orden de 3 de julio de 1987, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP7 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a botellas y botellones de gases comprimidos licuados y disueltos a presión (BOE de 16/07/87).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1987/16636

- Orden de 5 de junio de 2000, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP7 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a botellas y botellones de gases comprimidos licuados y disueltos a presión (BOE de 22/06/00).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2000/11648

- Orden de 27 de abril de 1982, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP8 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a calderas de recuperación de lejías negras (BOE de 07/05/82).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1982/10611

- Orden de 11 de julio de 1983, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP9 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a recipientes frigoríficos (BOE de 22/07/83).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1983/20495

- Orden de 7 de noviembre de 1983, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP10 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a depósitos criogénicos (BOE de 18/11/83).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1983/30119

- Orden de 5 de junio de 1987, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se corrigen y modifican ciertos párrafos de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP10 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a depósitos criogénicos (BOE de 20/06/87).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1987/14345

- Orden de 31 de mayo de 1985, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP11 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a aparatos destinados a calentar o a acumular agua caliente fabricados en serie (BOE de 21/06/85).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1985/11764

- Orden de 31 de mayo de 1985, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP12 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a calderas de agua caliente (BOE de 20/06/85).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1985/11678

- Orden de 11 de octubre de 1988, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP13 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a intercambiadores de calor de placas (BOE de 21/10/88).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1988/24308

- Orden de 31 de mayo de 1985, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP14 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a aparatos para la preparación rápida de café (BOE de 22/06/85).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1985/11864

- Orden de 22 de abril de 1988, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP15 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a instalaciones de gas natural licuado en depósitos criogénicos a presión (plantas satélites) (BOE de 04/05/88).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1988/11000

- Orden de 11 de octubre de 1988, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP16 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a centrales térmicas generadoras de energía eléctrica (BOE de 22/10/88).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1988/24431

- Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP17 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire comprimido (BOE de 08/07/88).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1988/17063

- Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples (BOE de 15/10/91).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1991/25035

Modificado por el Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples (BOE de 24/01/95).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1995/01855

Resolución de 8 de febrero de 2000, por la que se acuerda la publicación de la relación de  normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, relativa a los equipos de presión (BOE de 28/02/00).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2000/03977

### Locales.

- Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique el establecimiento.

### Normas UNE.

- Normas UNE de obligado cumplimiento.

## CONTENIDO MÍNIMO DEL PROYECTO. ÍNDICE GENERAL.

### Memoria descriptiva.

3.1.1     Antecedentes y objeto del Proyecto.

3.1.2     Peticionario, promotor y titular de la instalación.

3.1.3     Situación y emplazamiento de la instalación.

3.1.4     Descripción de la actividad y del edificio o local.

3.1.5     Elementos de la instalación.

3.1.6     Reglamentación.

3.1.7     Programa de ejecución.

3.1.8     Documentación.

### Memoria de cálculos.

### Planos.

3.3.1     Situación de la sala de máquinas y distribución en planta de las redes de fluidos.

3.3.2     Sala de máquinas.

3.3.3     Detalles de ejecución de puntos singulares de la instalación.

3.3.4     Esquema de principio de la instalación.

### Pliego de condiciones.

### Mediciones y presupuesto.

### Seguridad y Salud.

3.6.1     Estudio completo de Seguridad y Salud.

3.6.2     Estudio Básico de Seguridad y Salud.

### Estudio de Impacto Medioambiental (Si procede).

## DESARROLLO DE LOS APARTADOS DEL PROYECTO.

### Memoria descriptiva.

#### Antecedentes y objeto del Proyecto.

Se expondrán los motivos que llevan a la creación y ubicación de la nueva instalación o de su ampliación, así como del tipo de empresa o entidad y de su actividad.

En caso de ampliación de una instalación existente se hará mención de la actual así como de las causas que motivan tal ampliación, haciendo referencia a los documentos que acrediten la puesta en marcha de la instalación actual.

#### Peticionario, promotor y titular de la instalación.

Nombre, domicilio e identificación fiscal tanto del peticionario como del titular de la instalación. Indicar domicilio a efectos de comunicaciones.

#### Situación y emplazamiento de la instalación.

Calle, número, localidad y término municipal si es en casco urbano. Paraje o zona y término municipal si es fuera de núcleo urbano.

#### Descripción de la actividad y del edificio o local.

Breve descripción de la actividad o proceso industrial que requiere el empleo de aparatos a presión.

Descripción del edificio o local donde se realice la actividad indicando las características del lugar donde se ubicarán los elementos de la instalación.

#### Elementos de la instalación.

- Solución adoptada y criterios de diseño.

- Características de los aparatos a presión.

- Descripción y características generales.

- Volumen total de las partes a presión.

- Superficies de calefacción.

- Presión de diseño y presión de servicio.

- Temperatura de diseño y temperatura de servicio.

- Categoría del aparato.

- Fluidos contenidos.

- Tipo de vigilancia.  Justificación.

- Tipo de combustible.

- Datos de fabricantes e instaladores.

- Nombre y razón social.

- Número y fecha de fabricación.

- Fecha y contraseña de registro (si procede).

- Número de placa.

- Nombre y razón social del vendedor del aparato.

- Nombre, razón social y número del instalador.

- Características de elementos de seguridad, regulación y control.

- Válvulas de seguridad.

- Termómetros y manómetros.

- Dispositivos de drenaje, purgas y aireación.

- Aberturas.  Seguridad por retorno de llama y protección de fluidos.

- Sistema de alimentación de agua (si existe).

- Válvula del circuito de agua (si existe).

- Válvula del circuito de vapor (si existe).

- Sistema de presurización y expansión (si existe).

- Dispositivo de paro y regulación del sistema de aportación de calor.

- Dispositivos de presión máxima y mínima.

- Elementos de seguridad propios para calderas de fluidos térmicos como depósito de expansión, depósito colector, válvulas de interrupción, protección en el equipo consumidor, protección contra incendios y protección medioambiental.

- Características del agua de alimentación a calderas o generadores de vapor (si procede).

- Salas de máquinas (calderas, compresores). Estas salas pueden ser comunes para varias instalaciones como vapor, aire, frío industrial, calefacción y otras, por lo que se describirán sus características en una de estas instalaciones y para cada instalación se justificarán las medidas de seguridad proyectadas.

- Tuberías para fluidos.

- Descripción general de la instalación.

- Diámetros justificados e función de los fluidos, temperaturas, presiones y velocidades de circulación.

- Materiales, accesorios y tipos de uniones.

- Instrucciones de uso, seguridad y conservación.

- Relación de equipos que consumen energía eléctrica con indicación de la potencia absorbida.

#### Reglamentación.

Indicación de la reglamentación de aplicación al Proyecto con expresión de nombres y fechas de aprobación.

#### Programa de ejecución.

Indicar las fases en que se desarrollará lo establecido en el Proyecto y la fecha prevista para su puesta en marcha.

#### Documentación.

Se ha de mencionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de la instalación proyectada; boletines de instalación, certificados técnicos y demás requisitos establecidos por los órganos de la administración.

### Memoria de cálculos.

- Presión de consumo de fluidos térmicos.

- Capacidad de los generadores o compresores.

- Red de tuberías.

- Dimensiones y ventilación de la sala de máquinas.

### Planos.

Se ha de reflejar gráficamente la totalidad de las instalaciones siguiendo la secuencia siguiente de planos:

#### Situación de la sala de máquinas y distribución en planta de las redes de fluidos.

Se indicarán materiales, diámetros, pendientes, receptores y accesorios, así como los receptores. Las escalas admitidas serán 1/50, 1/75 o 1/100.

#### Sala de máquinas.

Indicándose dimensiones, distancias a los diferentes riesgos, características y espesores de muros y elementos de seguridad. Escala máxima 1/50.

#### Detalles de ejecución de puntos singulares de la instalación.

Como bancadas, sujeción de tuberías y otros. Escalas 1/10 o 1/20.

#### Esquema de principio de la instalación.

Con indicación de todos los elementos y sobre todo los de seguridad.

### Pliego de condiciones.

- Calidades y características de los materiales y de los equipos empleados en la instalación.

- Normas de ejecución de las instalaciones.

- Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias para las calderas, generadores o compresores y para las tuberías.

- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.

- Certificados y documentación, incluyendo Certificación de Prueba del aparato en el lugar de emplazamiento expedido por entidad colaboradora.

- Libro de órdenes.

### Mediciones y presupuesto.

Medición y presupuesto de todos los elementos de la instalación: calderas, compresores, generadores, tuberías y accesorios.

### Seguridad y Salud.

#### Estudio completo de Seguridad y Salud.

Se incluirá en el proyecto cuando se den alguno de los supuestos siguientes:

- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759 euros.

- Que la duración estimada de las obras e instalaciones sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

Este Estudio estará formado por Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto. Este Presupuesto se incluirá como capítulo en los del proyecto.

#### Estudio Básico de Seguridad y Salud.

En los proyectos de obras e instalaciones no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, se elaborará un Estudio Básico de Seguridad y Salud.

### Estudio de Impacto Medioambiental (Si procede).

Se realizará un Estudio de Impacto Medioambiental, si procede.

# ANEJO 6

# CÁMARAS FRIGORÍFICAS.

## ÁMBITO DE APLICACIÓN.

### Introducción

Esta Guía de Proyectos tiene por objeto fijar los requisitos mínimos que deben contener los proyectos de las Instalaciones frigoríficas en industrias. Al mismo tiempo pretende servir de ayuda a los proyectistas para lo cual se introducen datos, características y criterios de diseño de las diversas instalaciones que pueden presentarse.

En la industria pueden existir diversos tipos de instalaciones frigoríficas tanto en relación directa con el proceso como en medios de almacenamiento, pudiendo aparecer en este caso la refrigeración o la congelación de productos.

Aunque las instalaciones frigoríficas en general requieren proyecto cuando la potencia total de los compresores sea superior a 30kw o cuando se trate de cámaras con atmósfera artificial, se han de incluir en un Anexo en el Proyecto de la industria aunque no se cumpla tal condición.

## NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN.

### Estatales.

- Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua (NIA), aprobadas en Orden de 9 de diciembre de 1975 (BOE de 13/01/76). 		NO HAY TEXTO EN EL BOE

- Real Decreto 842/2002, de agosto, por el que se aprueba eL Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (BOE de 18/09/02).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2002/18099

- Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas (BOE de 06/12/77).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1977/29224

Modificado por el Real Decreto 394/1979, de 2 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas (BOE de 07/03/79).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1979/06979

Modificado por el Real Decreto 754/1981, de 13 de marzo, por el que se modifican los artículos 28, 29 y 30 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas (BOE de 28/04/81).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1981/09569

- Orden de 24 de enero de 1978, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueban las Instrucciones Complementarias denominadas “Instrucciones MI-IF” con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas” (BOE de 03/02/78).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1978/03508

Orden de 4 de abril de 1979, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IF-007 y MI-IF-014 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas (BOE de 10/05/79).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1979/12162

Orden de 30 de septiembre de 1980, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IF-013 y MI-IF-014 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas (BOE de 18/10/80).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1980/22625

Orden de 21 de julio de 1983, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IF-004 y MI-IF-016 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas (BOE de 29/07/83).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1983/20908

Orden de 19 de noviembre de 1987, por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MI-IF-004 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas (BOE de 05/12/87).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1987/27145

Orden de 4 de noviembre de 1992, por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MI-IF-005 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas (BOE de 17/11/92).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1992/25305

Orden de 24 de abril de 1996, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IF-002, MI-IF-004, MI-IF-008, MI-IF-009 y MI-IF-010 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas (BOE de 10/05/96).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1996/10408

Orden de 26 de febrero de 1997, por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MI-IF-004 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas (BOE de 11/03/97).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1997/05223

Orden de 23 de diciembre de 1998, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IF-002, MI-IF-004 y MI-IF-009 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas (BOE de 12/01/99).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1999/00642

Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IF-002, MI-IF-004 y MI-IF-009 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas (BOE de 07/12/01).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2001/22983

Orden CTE/3190/2002, de 5 de diciembre, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IF-002, MI-IF-004 y MI-IF-009 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas (BOE de 17/12/02).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2002/24532

- Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión (BOE de 29/05/79).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1979/13414

Modificado por el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de Aparatos a Presión (BOE de 31/05/99).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1999/12160

Modificado por el Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento de Aparatos a Presión (BOE de 28/11/90).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1990/28755

Modificado por el Real Decreto 507/1982, de 15 de enero, por el que se modifican los artículos sexto y séptimo del Reglamento de Aparatos a Presión (BOE de 12/03/82).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1982/05908

- Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos a Presión, aprobadas por Ordenes del Ministerio de Industria en fechas posteriores.

Orden de 11 de julio de 1983, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 9, del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a recipientes frigoríficos (BOE de 22/07/83).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1983/20495

Orden de 7 de noviembre de 1983, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 10, del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a depósitos criogénicos (BOE de 18/11/83).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1983/30119

Orden de 5 de junio de 1987, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se corrigen y modifican ciertos párrafos de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 10, del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a depósitos criogénicos (BOE de 20/06/87).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1987/14345

### Comunidad autónoma canaria.

- Orden de 12 de abril de 1996, de la Consejería de Industria y Comercio, por la que se establecen normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua (BOC nº53 de 01/05/96).

Enlace BOC:

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1996/053/001.html

### Locales.

- Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique el establecimiento.

### Normas UNE.

- Normas UNE de obligado cumplimiento.

## CONTENIDO MÍNIMO DEL PROYECTO. ÍNDICE GENERAL.

### Memoria descriptiva.

3.1.1. Antecedentes y objeto del proyecto.

3.1.2. Peticionario, promotor y titular de la instalación.

3.1.3 Situación y emplazamiento de la instalación.

3.1.4. Reglamentación.

3.1.5. Elementos de la instalación.

3.1.6. Cálculos justificativos.

### Planos.

3.2.1. Plantas y secciones de la sala de máquinas.

3.2.2. Distribución en planta de la red de  tuberías.

3.2.3. Detalles de ejecución de puntos singulares de la instalación.

3.2.4. Plantas y secciones de cámaras frigoríficas.

3.2.4. Esquema de principio de la instalación.

### Pliego de condiciones.

### Mediciones y presupuesto.

### Seguridad y salud.

3.5.1.-Estudio completo de Seguridad y Salud.

3.5.2.-Estudio Básico de Seguridad y Salud.

### Estudio impacto Medioambiental (Si procede).

## DESARROLLO DE LOS APARTADOS DEL PROYECTO.

### Memoria descriptiva.

#### Antecedentes y objeto del Proyecto.

Exposición de motivos por los que se realizan las instalaciones y datos del lugar donde se realizarán las instalaciones.

En su caso, en este apartado figurarán los datos de los expedientes que tienen relación con el proyecto.

Se expone lo que se pretende con la realización del proyecto desde el punto de vista Técnico y desde el punto de vista Administrativo. En el caso más general sería lo siguiente:

- Definir y justificar los aspectos de diseño, cálculo y construcción necesarios para la realización de las instalaciones.

- Obtener la preceptiva autorización y aprobación por parte de los Organismos Oficiales competentes.

#### Peticionario, promotor y titular de la instalación.

Nombre y domicilio social del titular de la instalación. Puede ser una persona física, empresa u Organismo Público.

Los datos se deben complementar con el NIF o CIF y teléfonos de contacto. Asimismo, en el caso de una persona física que realiza el encargo en nombre de una empresa u Organismos Público, deben figurar los datos personales del mismo con datos del documento que le habilitan para la petición.

#### Situación y emplazamiento de la instalación.

Definir con toda la precisión el lugar donde se realizaran las instalaciones.

En el caso de emplazamientos urbanos, los nombres de las calles afectadas, barrio o zona, población, municipio, isla y provincia. Si afectase parcialmente a una sola calle, delimitarla con  los números de gobierno.

En el caso de emplazamientos rurales, el paraje, incluso si fuese posible delimitarlo con referencias topográficas, población, municipio, isla y provincia.

#### Reglamentación.

Se enumeraran los Reglamentos de aplicación al proyecto, indicando la disposición, nombre y fecha de aprobación.

#### Elementos de la instalación.

Se deberá explicar la solución adoptada y criterios de diseño. Asimismo se deberá aportar descripción detallada de:

- Sistema de instalación adoptado, fluidos y equipos.

- Sala de máquinas si existe.

- Aparatos productores de frío, características.

- Aparatos receptores, cámaras de refrigeración o de congelación.

- Redes de tuberías y accesorios.

- Relación de equipos que consumen energía eléctrica con indicación de la potencia absorbida.

#### Cálculos justificativos.

- Datos de partida, condiciones interiores y exteriores.

- Aislamientos térmicos.

- Carga de refrigeración, potencia de compresores.

- Cálculo de evaporadores, condensadores, tuberías y otros elementos de la instalación.

- Dimensiones y ventilación de la sala de máquinas.

### Planos.

#### Planta y secciones de la sala de máquinas.

Si se dispone de sala de máquinas se deberán indicar dimensiones, distancias de seguridad, características de compresores, equipos, dispositivos de seguridad y otros elementos. Las Escalas de trabajo serán 1/20 o 1/50.

#### Distribución en planta de la red de tuberías.

Indicando materiales, diámetros, válvulas y accesorios. Escalas 1/50, 1/75 o 1/100.

#### Detalles de ejecución de puntos singulares de la instalación.

Como bancadas, sujeción de tuberías y otros. Escalas 1/10 o 1/20.

#### Plantas y secciones de cámaras frigoríficas.

Si existen se deberá indicar dimensiones, materiales, espesores y disposiciones constructivas de suelos, paredes y techos. Escalas 1/10, 1/20 o 1/50.

#### Esquemas de principio de la instalación.

Con indicación de todos los elementos fundamentalmente los de seguridad.

    - Pliego de condiciones.

- Calidades y características de los materiales y de los equipos empleados en la instalación.

- Normas de ejecución de las instalaciones.

- Características de la empresa instaladora.

- Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias.

- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.

- Certificados y documentación.

- Libro de órdenes.

    - Mediciones y presupuesto.

Medición y presupuesto de todos los elementos que intervienen en la instalación, como compresores y otras máquinas, tuberías, cámaras frigoríficas y accesorios.

### Seguridad y salud.

#### Estudio completo de Seguridad y Salud.

Se incluirá en el proyecto cuando se den alguno de los supuestos siguientes:

- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759 euros.

- Que la duración estimada de las obras e instalaciones sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

Este Estudio estará formado por Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto. Este Presupuesto se incluirá como capítulo en los del proyecto.

#### Estudio Básico de Seguridad y Salud.

En los proyectos de obras e instalaciones no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, se elaborará un Estudio Básico de Seguridad y Salud.

### Estudio de impacto medioambiental (Si procede).

# ANEJO 7

# INSTALACIONES TÉRMICAS

## ÁMBITO DE APLICACIÓN.

### Introducción.

En la industria pueden ser necesarias instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria tanto para actividad industrial como para almacenes, oficinas y otros usos.

Se expone aquí lo que debe contener el Anexo correspondiente cuando alguna de estas instalaciones se incluyan con el Proyecto de la industria. Este Anexo es necesario cumplimentarlo cualquiera que sea la potencia de las instalaciones proyectadas.

## NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN.

### Comunitarias.

- Directiva 93/68/CEE, de 22 de julio de 1993, del Consejo de las Comunidades Europeas, por la que se modifican diversas Directivas, entre ellas la 87/404/CEE (BOE de 30/08/93).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1993/81403

### Estatales.

- Real Decreto 842/2002, de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (BOE de 18/09/02).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2002/18099

- Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua (NIA), aprobadas en Orden de 9 de diciembre de 1975 (BOE de 13/01/76). 			NO HAY TEXTO EN EL BOE

- Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas (BOE de 06/12/77).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1977/29224

Modificado por el Real Decreto 394/1979, de 2 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas (BOE de 07/03/79).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1979/06979

Modificado por el Real Decreto 754/1981, de 13 de marzo, por el que se modifican los artículos 28, 29 y 30 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas (BOE de 28/04/81).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1981/09569

Orden de 24 de enero de 1978, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueban las Instrucciones Complementarias denominadas “Instrucciones MI-IF” con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas” (BOE de 03/02/78).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1978/03508

- Orden CTE/3190/2002, de 5 de diciembre, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IF-002, MI-IF-004 y MI-IF-009 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas (BOE de 17/12/02).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2002/24532

- Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión (BOE de 29/05/79).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1979/13414

Modificado por el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de Aparatos a Presión (BOE de 31/05/99).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1999/12160

Modificado por el Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento de Aparatos a Presión (BOE de 28/11/90).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1990/28755

Modificado por el Real Decreto 507/1982, de 15 de enero, por el que se modifican los artículos sexto y séptimo del Reglamento de Aparatos a Presión (BOE de 12/03/82).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1982/05908

- Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos a Presión, aprobadas por Ordenes del Ministerio de Industria en fechas posteriores.

- Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, de la Presidencia del Gobierno, por la que se aprueba la  Norma Básica de la Edificación “NBE-CT/79: Condiciones térmicas en los edificios” (BOE de 22/10/79).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1979/24866

- Real Decreto 2532/1985, de 18 de diciembre, por el que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía (BOE de 03/01/86).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1986/00099

- Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación “NBE-CA/81: Condiciones acústicas en los edificios" (BOE de 07/09/81).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1981/19978

Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, por el que se modifica la Norma Básica de la Edificación “NBE-CA/81: Condiciones acústicas en los edificios", pasándose a denominar “NBE-CA/82” (BOE de 03/09/82).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1982/22233

Orden de 29 de septiembre de 1988, por la que se aclaran y corrigen diversos aspectos de los anexos a la Norma Básica de la Edificación “NBE-CA/82: Condiciones acústicas en los edificios", pasándose a denominar “NBE-CA/88” (BOE de 08/10/88).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1988/23328

- Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible (BOE de 25/05/88).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1988/12794

- Orden de 7 de junio de 1988, por la que se aprueban diversas Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible (BOE de 20/06/88).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1988/15170

Orden de 30 de julio de 1990, por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AG 7 del Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible, para adaptarla al proceso técnico (BOE de 08/08/90).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1990/19379

Orden de 15 de febrero de 1991, por la que se modifican la Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-AG 6 y MIE-AG 11 del Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible, para adaptarlas al proceso técnico (BOE de 26/02/91).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1991/05288

- Orden del MOPU, de 30 de diciembre de 1988, por la que se regulan los contadores de agua caliente (BOE de 30/01/89).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1989/02146

- Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, del MINER, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples (BOE de 15/10/91).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1991/25035

Modificado por el Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples (BOE de 24/01/95).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1995/01855

- Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (BOE de 24/11/93).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1993/27919

- Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, de la Jefatura del estado, por el que se dictan las Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa a los requisitos de rendimientos para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas por combustibles líquidos o gaseoso, modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo (BOE de 27/03/95).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1995/07536

- Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas (BOE de 27/01/95).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1995/02122

Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio” (BOE de 23/10/97).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1997/22316

Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IP 03, aprobada por Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre y MI-IP 04, aprobada por Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre (BOE de 22/10/99).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1999/20723

- Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, de la Jefatura del Estado, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE), y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios (BOE de 05/08/98).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1998/18795

- Modificado por el Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, de la Jefatura del Estado, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE), y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios (BOE de 03/12/02).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2002/23469

### Comunidad Autónoma de Canarias.

- Orden de 12 de abril de 1996, de la Consejería de Industria y Comercio, por la que se establecen normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua (BOC nº53 de 01/05/96).

Enlace BOC:

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1996/053/001.html

### Locales.

- Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique el establecimiento.

### Normas UNE.

- Normas UNE de obligado cumplimiento.

## CONTENIDO MÍNIMO DEL PROYECTO. ÍNDICE GENERAL.

### Memoria descriptiva.

3.1.1     Antecedentes y objeto del Proyecto.

3.1.2     Peticionario, promotor y titular de la instalación.

3.1.3     Situación y emplazamiento de la instalación.

3.1.4     Descripción de la actividad y del edificio o local.

3.1.5     Elementos de la instalación.

3.1.6     Reglamentación.

3.1.7     Programa de ejecución.

3.1.8     Documentación.

### Memoria de cálculos.

### Planos.

3.3.1     Planta y secciones de la sala de máquinas.

3.3.2     Plantas y secciones de las instalaciones.

3.3.3     Combustibles.

3.3.4     Detalles de elementos singulares de la instalación.

3.3.5     Esquema de principio de la instalación.

### Pliego de condiciones.

### Mediciones y presupuesto.

### Seguridad y Salud.

3.6.1     Estudio completo de Seguridad y Salud.

3.6.2     Estudio Básico de Seguridad y Salud.

### Estudio de Impacto Medioambiental (Si procedee).

## DESARROLLO DE LOS APARTADOS DEL PROYECTO.

### Memoria descriptiva.

#### Antecedentes y objeto del Proyecto.

Se expondrán los motivos que llevan a la creación y ubicación de la nueva instalación o de su ampliación, así como del tipo de empresa o entidad y de su actividad.

En caso de ampliación de una instalación existente se hará mención de la actual así como de las causas que motivan tal ampliación, haciendo referencia a los documentos que acrediten la puesta en marcha de la instalación actual.

#### Peticionario, promotor y titular de la instalación.

Nombre, domicilio e identificación fiscal tanto del peticionario como del titular de la instalación. Indicar domicilio a efectos de comunicaciones.

#### Situación y emplazamiento de la instalación.

Calle, número, localidad y término municipal si es en casco urbano. Paraje o zona y término municipal si es fuera de núcleo urbano.

#### Descripción de la actividad y del edificio o local.

Breve descripción de la actividad o proceso industrial que requiere el empleo de aparatos a presión.

Descripción del edificio o local donde se realice la actividad indicando las características del lugar donde se ubicarán los elementos de la instalación.

#### Elementos de la instalación.

- Justificación del sistema de instalación elegido, parámetros considerados.

- Tipo de combustible y almacenamiento del mismo.

- Programa de necesidades energéticas. Medidas adoptadas para un uso racional de la energía.

- Condiciones de confort.

- Condiciones de seguridad.

- Justificación del cumplimiento de la IT.IC.04.

- Condiciones ambientales.

- Exigencias de rendimiento.

- Exigencias de ahorro de energía.

- Fraccionamiento de potencia.

- Control automático. Descripción y funcionamiento.

- Equipo de la instalación.

- Equipos de producción de calor.

- Equipos de producción de frío.

- Emisores o unidades terminales.

- Unidades de ventilación.

- Equipos para intercambio de energía.

- Equipos para acumulación de energía.

- Grupos electrobomba.

- Equipos de seguridad.

- Relación de equipos que consumen energía eléctrica con indicación de la potencia absorbida.

#### Reglamentación.

Indicación de la reglamentación de aplicación al Proyecto con expresión de nombres y fechas de aprobación.

#### Programa de ejecución.

Indicar las fases en que se desarrollará lo establecido en el Proyecto y la fecha prevista para su puesta en marcha.

#### Documentación.

Se ha de mencionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de la instalación proyectada; boletines de instalación, certificados técnicos y demás requisitos establecidos por los órganos de la administración.

### Memoria de cálculos.

- Datos de partida.

- Condiciones climáticas.

- Condiciones interiores.

- Resistencia térmica de los cerramientos.

- Valores de infiltración del aire en ventanas y puertas.

- Aire exterior.

- Mayoraciones de cálculo.

- Cálculos de cargas térmicas.

- Cálculo de la red en tuberías.

- Cálculo de la red de conductos.

- Cálculo de los elementos de la sala de máquinas: bombas, calderas, evacuación de humos, climatizadores, vasos de expansión, válvulas de seguridad y otros.

- Resumen de cargas térmicas.

- Cálculo de los consumos previsibles de energía.

- Si se realizan los cálculos con ordenador, adjuntar hojas de cálculo de cargas, tuberías y conductos.

### Planos.

Se ha de reflejar gráficamente la totalidad de las instalaciones siguiendo la secuencia siguiente de planos:

#### Planta y secciones de la sala de maquinas.

Con ordenación de la misma, indicando la situación de todos sus elementos, incluidos los cuadros eléctricos. Escala 1/20 o 1/50.

#### Plantas y secciones de las instalaciones.

Indicando equipos, tuberías, conductos, materiales, diámetros, elementos de seguridad y accesorios. Escalas: 1/50, 1/75 o 1/100.

#### Combustibles.

En el caso de que existan combustibles se cumplirá lo estipulado en el Anexo 9: Instalaciones de Combustibles.

#### Detalles de elementos singulares de la instalación.

Como bancadas y soportes de equipos, anclajes especiales y otros. Escalas: 1/5, 1/10.

#### Esquema de principio de la instalación.

Conteniendo todos los elementos de la misma, indicándose sus características principales con especial atención a los de seguridad.

### Pliego de condiciones.

- Calidades y características de los materiales y de los equipos empleados en la instalación.

- Normas de ejecución de las instalaciones.

- Características de la empresa instaladora.

- Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias.

- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.

- Certificados y documentación.

- Libro de órdenes.

### Mediciones y presupuesto.

Medición y presupuesto de todos los elementos que intervienen en la instalación, incluyendo la obra civil precisa. Se considerarán las unidades completamente terminadas, probadas y funcionando.

### Seguridad y Salud.

#### Estudio completo de Seguridad y Salud.

Se incluirá en el proyecto cuando se den alguno de los supuestos siguientes:

- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759 euros.

- Que la duración estimada de las obras e instalaciones sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

Este Estudio estará formado por Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto. Este Presupuesto se incluirá como capítulo en los del proyecto.

#### Estudio Básico de Seguridad y Salud.

En los proyectos de obras e instalaciones no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, se elaborará un Estudio Básico de Seguridad y Salud.

### Estudio de Impacto Medioambiental (Si procede).

Se realizará un Estudio de Impacto Medioambiental, si procede.

# ANEJO 8

# VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN

## ÁMBITO DE APLICACIÓN.

### Introducción.

En la industria pueden ser necesarias instalaciones de ventilación y extracción de aire en los locales de trabajo y en otras dependencias. También se hace precisa la ventilación de salas de máquinas, tratándose este caso en los Anexos específicos donde son necesarias.

### Tipos de instalaciones.

En una industria se pueden distinguir, desde el punto de vista de la ventilación, las siguientes instalaciones:

- Ventilación de los locales de trabajo, almacenes, oficinas y otros.

- Extracción de humos y gases procedentes de hornos o máquinas que los produzcan.

## NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN.

### Estatales.

- Real Decreto 842/2002, de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (BOE de 18/09/02).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2002/18099

- Real Decreto 2177//1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación “NBE-CPI/96: “Condiciones de protección contra incendios en los edificios” (BOE de 29/10/96).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1996/23836

### Locales.

- Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique el establecimiento.

### Normas UNE.

- Normas UNE de obligado cumplimiento.

## CONTENIDO MÍNIMO DEL PROYECTO. ÍNDICE GENERAL.

### Memoria descriptiva.

3.1.1     Antecedentes y objeto del Proyecto.

3.1.2     Peticionario, promotor y titular de la instalación.

3.1.3     Situación y emplazamiento de la instalación.

3.1.4     Descripción de los locales a ventilar.

3.1.5     Sistemas de instalación.

3.1.6     Descripción de las instalaciones.

3.1.7     Nivel de ruidos y medidas correctoras.

3.1.8     Reglamentación.

3.1.9     Programa de ejecución.

3.1.10     Documentación.

### Memoria de cálculos.

### Planos.

3.3.1     Plantas generales.

3.3.2     Secciones de las instalaciones.

3.3.3     Detalles de elementos singulares de la instalación.

### Pliego de condiciones.

### Mediciones y presupuesto.

### Seguridad y Salud.

3.6.1     Estudio completo de Seguridad y Salud.

3.6.2     Estudio Básico de Seguridad y Salud.

### Estudio de Impacto Medioambiental (Si procede).

## DESARROLLO DE LOS APARTADOS DEL PROYECTO.

### Memoria descriptiva.

#### Antecedentes y objeto del Proyecto.

Se expondrán los motivos que llevan a la creación y ubicación de la nueva instalación o de su ampliación, así como del tipo de empresa o entidad y de su actividad.

En caso de ampliación de una instalación existente se hará mención de la actual así como de las causas que motivan tal ampliación, haciendo referencia a los documentos que acrediten la puesta en marcha de la instalación actual.

#### Peticionario, promotor y titular de la instalación.

Nombre, domicilio e identificación fiscal tanto del peticionario como del titular de la instalación. Indicar domicilio a efectos de comunicaciones.

#### Situación y emplazamiento de la instalación.

Calle, número, localidad y término municipal si es en casco urbano. Paraje o zona y término municipal si es fuera de núcleo urbano.

#### Descripción de los locales a ventilar.

Se realizará una descripción breve de los locales a ventilar indicando al menos sus superficies, alturas y volúmenes.

#### Sistemas de instalación.

Para cada una de las instalaciones y de los locales se indicarán las necesidades a satisfacer, en particular las renovaciones de aire necesarias según la normativa y recomendaciones técnicas. Se indicará el sistema de ventilación seleccionado: ventilación natural o  forzada.

#### Descripción de las instalaciones.

Se describirán, para cada una de las instalaciones, las características de sus elementos:

- Ventiladores y extractores. Descripción y características técnicas (potencia eléctrica, velocidad, caudal y nivel de ruido).

- Conductos. Material, distribución, disposición, sección y sistema de colocación.

- Rejillas. Características, número y disposición.

#### Nivel de ruidos y medidas correctoras.

Determinación del nivel de ruido de la instalación y de las medidas a tomar para que permanezca dentro de los límites exigidos por la legislación vigente.

#### Reglamentación.

Indicación de la reglamentación de aplicación al Proyecto con expresión de nombres y fechas de aprobación.

#### Programa de ejecución.

Indicar las fases en que se desarrollará lo establecido en el Proyecto y la fecha prevista para su puesta en marcha.

#### Documentación.

Se ha de mencionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de la instalación proyectada; boletines de instalación, certificados técnicos y demás requisitos establecidos por los órganos de la administración.

### Memoria de cálculos.

- Volumen de aire a renovar cada hora en función de las características del local y del tipo de actividad.

- Cálculo de la red de conductos en caso de ventilación forzada o extracción.

- Selección, en su caso, de los ventiladores o extractores.

### Planos.

Se ha de reflejar gráficamente la totalidad de las instalaciones siguiendo la secuencia siguiente de planos:

#### Plantas generales.

Indicando la disposición de los elementos de la instalación (ventiladores, extractores, conductos y accesorios) y sus características. Escala máxima 1/100.

#### Secciones de las instalaciones.

Indicando ubicación y características de los productos verticales. Escala 1/20 o 1/50.

#### Detalles de elementos singulares de la instalación.

Como bancadas, soportes de equipos, anclajes especiales y otros. Escalas de 1/10 o 1/20.

### Pliego de condiciones.

- Calidades y características de los materiales y de los equipos empleados en la instalación.

- Normas de ejecución de las instalaciones.

- Características de la empresa instaladora.

- Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias.

- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.

- Certificados y documentación.

- Libro de órdenes.

### Mediciones y presupuesto.

Medición y presupuesto de todos los elementos que intervienen en la instalación: ventiladores, extractores, conductos y accesorios.

### Seguridad y Salud.

#### Estudio completo de Seguridad y Salud.

Se incluirá en el proyecto cuando se den alguno de los supuestos siguientes:

- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759 euros.

- Que la duración estimada de las obras e instalaciones sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

Este Estudio estará formado por Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto. Este Presupuesto se incluirá como capítulo en los del proyecto.

#### Estudio Básico de Seguridad y Salud.

En los proyectos de obras e instalaciones no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, se elaborará un Estudio Básico de Seguridad y Salud.

### Estudio de Impacto Medioambiental (Si procede).

Se realizará un Estudio de Impacto Medioambiental, si procede.

# ANEJO 9

# INSTALACIONES DE COMBUSTIBLE.

## ÁMBITO DE APLICACIÓN.

### Introducción

Remitirse a la guía de uso propio.

# ANEJO 10

# INSTALACIONES DE P.C.I.

## ÁMBITO DE APLICACIÓN.

### Introducción

Esta Guía de Proyectos tiene por objeto fijar los requisitos mínimos que deben contener los proyectos de las Instalaciones de protección contra incendios. Al mismo tiempo pretende servir de ayuda a los proyectistas para lo cual se introducen datos, características y criterios de diseño de las diversas instalaciones que pueden presentarse.

## NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN.

### Comunitarias.

- Directiva 96/577/CEE, de 24 de junio de 1996, de la Comisión Comunidades Europeas, relativa al procedimiento de certificación de conformidad de productos de construcción con arreglo al apartad 2 del artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo, en lo que concierne a las instalaciones de lucha contra incendios (BOE de 08/10/96).

Enlace Mº de Industria, Turismo y Comercio:

http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/Dec_1996-577.pdf

### Estatales.

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (BOE de 17/12/04).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2004/21216

- Real Decreto 842/2002, de agosto, por el que se aprueba eL Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (BOE de 18/09/02).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2002/18099

- Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua (NIA), aprobadas en Orden de 9 de diciembre de 1975 (BOE de 13/01/76). 	NO HAY TEXTO EN EL BOE

- Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión (BOE de 29/05/79).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1979/13414

Modificado por el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de Aparatos a Presión (BOE de 31/05/99).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1999/12160

Modificado por el Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento de Aparatos a Presión (BOE de 28/11/90).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1990/28755

Modificado por el Real Decreto 507/1982, de 15 de enero, por el que se modifican los artículos sexto y séptimo del Reglamento de Aparatos a Presión (BOE de 12/03/82).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1982/05908

- Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos a Presión, aprobadas por Ordenes del Ministerio de Industria en fechas posteriores.

Orden de 31 de mayo de 1982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre extintores de incendios (BOE 23/06/82).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1982/15512

Modificada por Orden de 26 de octubre de 1983, por la que se modifican varios artículos de la ITC MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre extintores de incendios (BOE 07/11/83).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1983/28891

Modificada por Orden de 15 de noviembre de 1989, por la que se modifica la ITC MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre extintores de incendios (BOE 28/11/89).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1989/28110

Modificada por Orden de 10 de marzo de 1998, por la que se modifica la ITC MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre extintores de incendios (BOE 28/04/98).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1998/09960

- Orden del Ministerio del Interior, de 29 de noviembre de 1984, por la que se aprueba el Manual de Autoprotección para el desarrollo del Plan de Emergencia contra incendios y Evacuación en Locales y Edificios (BOE de 26/02/85).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1985/03236

- Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil (Art 5º y 6º).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1985/01696

- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre., del MINER, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (BOE de 14/12/93).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1993/29581

Orden de 16 de abril de 1998, del MINER, sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo (BOE de 28/04/98).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1998/09961

- Real Decreto 2177//1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación “NBE-CPI/96: “Condiciones de protección contra incendios en los edificios” (BOE de 29/10/96).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1996/23836

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales (BOE de 10/11/95).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1995/24292

Desarrollada por el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades (BOE de 31/01/04).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2004/01848

Modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2003/22861

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE de 23/04/97).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1997/08668

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE de 23/04/97).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1997/08669

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE de 12/06/97).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1997/12735

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud por los trabajadores de  los equipos de trabajo (BOE de 07/08/97).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1997/17824

Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (BOE de 13/11/04).

Enlace BOE:
http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2004/19311

- Resolución de 13 de junio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se acuerda publicar la relación de productos destinados a la seguridad contra incendios, que poseen el derecho de uso de la marca “N” (BOE de 06/09/00).

Enlace Mº de Industria, Turismo y Comercio:

http://www.boe.es/boe/dias/2000-09-06/pdfs/A31194-31199.pdf

- Reglas Técnicas CEPREVEN.

### Locales.

- Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique el establecimiento.

### Normas UNE.

- Normas UNE de obligado cumplimiento.

## CONTENIDO MÍNIMO DEL PROYECTO. ÍNDICE GENERAL.

### Memoria descriptiva.

3.1.1. Antecedentes y objeto del proyecto.

3.1.2. Peticionario, promotor y titular de la instalación.

3.1.3 Situación y emplazamiento de la instalación.

3.1.4. Reglamentación.

3.1.5. Compartimentación.

3.1.6. Ocupación del edificio.

3.1.7. Evacuación.

3.1.8. Señalización.

3.1.9. Comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y materiales.

3.1.10. Instalaciones de protección contra incendios.

### Planos.

3.2.1. Plantas generales del edificio.

3.2.2. Sala de máquinas.

3.2.3. Esquema de principio de las instalaciones.

### Pliego de condiciones.

### Mediciones y presupuesto.

### Seguridad y salud.

3.5.1     Estudio completo de Seguridad y Salud.

3.5.2     Estudio Básico de Seguridad y Salud.

### Estudio de Impacto Medioambiental (Si procede).

## DESARROLLO DE LOS APARTADOS DEL PROYECTO.

### Memoria descriptiva.

#### Antecedentes y objeto del Proyecto.

Exposición de motivos por los que se realizan las instalaciones y datos del lugar donde se realizarán las instalaciones.

En su caso, en este apartado figurarán los datos de los expedientes que tienen relación con el proyecto.

Se expone lo que se pretende con la realización del proyecto desde el punto de vista Técnico y desde el punto de vista Administrativo. En el caso más general sería lo siguiente:

- Definir y justificar los aspectos de diseño, cálculo y construcción necesarios para la realización de las instalaciones.

- Obtener la preceptiva autorización y aprobación por parte de los Organismos Oficiales competentes.

#### Peticionario, promotor y titular de la instalación.

Nombre y domicilio social del titular de la instalación. Puede ser una persona física, empresa u Organismo Público.

Los datos se deben complementar con el NIF o CIF y teléfonos de contacto. Asimismo, en el caso de una persona física que realiza el encargo en nombre de una empresa u Organismos Público, deben figurar los datos personales del mismo con datos del documento que le habilitan para la petición.

#### Situación y emplazamiento de la instalación.

Definir con toda la precisión el lugar donde se realizaran las instalaciones.

En el caso de emplazamientos urbanos, los nombres de las calles afectadas, barrio o zona, población, municipio, isla y provincia. Si afectase parcialmente a una sola calle, delimitarla con  los números de gobierno.

En el caso de emplazamientos rurales, el paraje, incluso si fuese posible delimitarlo con referencias topográficas, población, municipio, isla y provincia.

#### Reglamentación.

Se enumeraran los Reglamentos de aplicación al proyecto, indicando la disposición, nombre y fecha de aprobación.

#### Compartimentación.

Se indicarán los sectores de incendios que se han considerado en el edificio o edificios donde se ubica la industria.

#### Ocupación del edificio.

Se establecerá el número de personas que según el uso puedan estar simultáneamente en cada una de las dependencias de la industria, en cada sector de incendios y, si el caso lo requiere, en cada planta del edificio.

#### Evacuación.

Se especificará con detalle lo siguiente:

- Orígenes de evacuación en cada sector.

- Recorridos de evacuación para cada sector.

- Alturas de evacuación con respecto al exterior.

- Salidas de planta. Número y disposición.

- Dimensiones de salidas, pasillos, escaleras y rampas, teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en la NBE-CPI 96.

#### Señalización.

Indicación de los elementos necesarios de señalización bien de carácter pasivo como rótulos y señales o de carácter activo como alumbrados de emergencia y señalización.

#### Comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y materiales.

Se especificará la Estabilidad al Fuego (EF) para los elementos constructivos y estructurales del edificio que alberga a la industria: estructura, cubiertas, muros medianeros, muros separadores de sectores de incendio y fachada. Asimismo para los diversos materiales empleados se indicarán sus características y su clasificación (MO, M1, M2, M3, M4 o M5).

#### Instalaciones de protección contra incendios.

De cada una de las instalaciones necesarias, según las características de la industria, se expresará y se calculará lo siguiente:

- Extintores.

- Máximo recorrido hasta un extintor, indicando máxima distancia entre extintores.

- Eficacia de los extintores empleados, número y disposición de los mismos.

- Bocas de incendio equipadas.

- Cálculo del número de bocas, de los diámetros de las tuberías, de la potencia de la bomba necesaria y de la capacidad del depósito de agua.

- Criterios de colocación de bocas y emplazamiento de las mismas.

- Rociadores automáticos.

- Cálculo del número de rociadores, de los diámetros de las tuberías, de la potencia de la bomba necesaria y de la capacidad del depósito de agua.

- Criterios de colocación de rociadores y emplazamiento de los mismos.

- Instalación de detección y alarma.

- Tipo de detectores a emplear.

- Cálculo del número de detectores y disposición de los mismos.

- Ubicación de la central de detección y de los sistemas internos y externos de alarma.

- Alumbrados de emergencia y señalización.

- Descripción ce los elementos de estas instalaciones y condiciones de ubicación de los aparatos.

### Planos.

#### Plantas generales del edificio.

En donde se señalen: sectores de incendios, vías y recorridos de evacuación, elementos de la instalación: extintores, bocas de incendio equipadas, rociadores, detectores y elementos de alumbrado de emergencia y señalización.  Asimismo se indicarán los trazados de las tuberías de agua para bocas y rociadores. Escala máxima de trabajo 1/100.

#### Sala de máquinas.

Con situación de equipos de bombeo, depósito de agua, cuadros eléctricos y demás elementos  de las instalaciones. Escalas 1/20 o 1/50.

#### Esquema de principio de las instalaciones.

Para aquellas instalaciones que lo requieran como bocas de incendio equipadas o rociadores automáticos se aportarán los planos de principio de las mismas.

### Pliego de condiciones.

- Calidades y características de los materiales y de los equipos empleados en la instalación.

- Normas de ejecución de las instalaciones.

- Características de la empresa instaladora.

- Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias.

- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.

- Certificados y documentación.

- Libro de órdenes.

### Mediciones y presupuesto.

Medición y presupuesto de todos los elementos que intervienen en las instalaciones: extintores, bocas de incendio equipadas con tuberías y equipos de bombeo, rociadores automáticos con tuberías y equipos de bombeo, detectores, pulsadores y demás equipos.

### Seguridad  y salud.

#### Estudio completo de Seguridad y Salud.

Se incluirá en el proyecto cuando se den alguno de los supuestos siguientes:

- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759 euros.

- Que la duración estimada de las obras e instalaciones sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

Este Estudio estará formado por Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto. Este Presupuesto se incluirá como capítulo en los del proyecto.

#### Estudio Básico de Seguridad y Salud.

En los proyectos de obras e instalaciones no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, se elaborará un Estudio Básico de Seguridad y Salud.

### Estudio de Impacto Medioambiental (Si procede).

Se realizará un Estudio de Impacto Medioambiental, si procede.

# ANEJO 11

# INSTALACIONES DE AHORRO ENÉRGETICO (Cogeneración, energía solar)

## ÁMBITO DE APLICACIÓN.

### Introducción

Remitirse a las guías de cogeneración y energía solar.

# ANEJO 12

# INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO

## ÁMBITO DE APLICACIÓN.

### Introducción.

En un gran número de Industrias se hace necesaria la instalación de aire comprimido que satisfaga la demanda de equipos neumáticos e instrumentación de la planta. Asimismo en ocasiones es aconsejable disponer de puntos de consumo en puestos de trabajo para diferentes herramientas.

## NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN.

### Estatales.

- Real Decreto 842/2002, de agosto, por el que se aprueba eL Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (BOE de 18/09/02).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2002/18099

- Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión (BOE de 29/05/79).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1979/13414

Modificado por el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de Aparatos a Presión (BOE de 31/05/99).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1999/12160

Modificado por el Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento de Aparatos a Presión (BOE de 28/11/90).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1990/28755

Modificado por el Real Decreto 507/1982, de 15 de enero, por el que se modifican los artículos sexto y séptimo del Reglamento de Aparatos a Presión (BOE de 12/03/82).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1982/05908

- Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos a Presión, aprobadas por Ordenes del Ministerio de Industria en fechas posteriores.

Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 17, del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire comprimido (BOE de 08/07/88).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1988/17063

- Orden de 26 de septiembre de 1986, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IGA: “Instalaciones de gas. Aire comprimido” (BOE de 03/10/86).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1986/26249

### Locales.

- Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique el establecimiento.

### Normas UNE.

- Normas UNE de obligado cumplimiento.

## CONTENIDO MÍNIMO DEL PROYECTO. ÍNDICE GENERAL.

### Memoria descriptiva.

3.1.1     Antecedentes y objeto del Proyecto.

3.1.2     Peticionario, promotor y titular de la instalación.

3.1.3     Situación y emplazamiento de la instalación.

3.1.4     Descripción de la instalación.

3.1.4.1     Características generales de los aparatos.

3.1.4.2     Producción de aire comprimido.

3.1.4.3     Acondicionamiento del aire comprimido.

3.1.4.4     Distribución de aire comprimido.

3.1.5     Reglamentación.

3.1.6     Programa de ejecución.

3.1.7     Documentación.

### Memoria de cálculos.

### Planos.

3.3.1     Planta y secciones de la sala de compresores.

3.3.2     Planta y secciones de las instalaciones y red de tuberías.

3.3.3     Detalles de elementos singulares de la instalación.

3.3.4     Esquema de principio de la instalación.

### Pliego de condiciones.

### Mediciones y presupuesto.

### Seguridad y Salud.

3.6.1     Estudio completo de Seguridad y Salud.

3.6.2     Estudio Básico de Seguridad y Salud.

### Estudio de Impacto Medioambiental (Si procede).

## DESARROLLO DE LOS APARTADOS DEL PROYECTO.

### Memoria descriptiva.

#### Antecedentes y objeto del Proyecto.

Se expondrán los motivos que llevan a la creación y ubicación de la nueva instalación o de su ampliación, así como del tipo de empresa o entidad y de su actividad.

En caso de ampliación de una instalación existente se hará mención de la actual así como de las causas que motivan tal ampliación, haciendo referencia a los documentos que acrediten la puesta en marcha de la instalación actual.

#### Peticionario, promotor y titular de la instalación.

Nombre, domicilio e identificación fiscal tanto del peticionario como del titular de la instalación. Indicar domicilio a efectos de comunicaciones.

#### Situación y emplazamiento de la instalación.

Calle, número, localidad y término municipal si es en casco urbano. Paraje o zona y término municipal si es fuera de núcleo urbano.

#### Descripción de la instalación.

##### Características generales de los aparatos.

Para el diseño y proyecto de dicha instalación nos basaremos en la legislación y normas técnicas vigentes, de tal forma que nos garantice:

- Mínima pérdida de presión para asegurar una optimización de la potencia. Es primordial garantizar la presión efectiva del útil en su punto de utilización para garantizar su rendimiento efectivo y garantizar una instalación de calidad con el óptimo rendimiento. Para ello es necesario vigilar:

- Mínima pérdida de presión e instalación central de producción.

- Mínima pérdida de caída de presión en la instalación.

- Mínimas pérdidas por fugas. Optimización económica. Es imprescindible garantizar las pérdidas por fugas al mínimo, es decir, a las inevitables. Se evitan normalmente por un diseño, ejecución y mantenimiento de la instalación adecuada, evaluándose a efectos de cálculo entre 5 y 10 % según tipo de industria.

- Mínima condensación de la red: óptimo mantenimiento de la instalación y útiles. Se deben evitar las condensaciones para eliminar los inconvenientes, tales como:

- Errores de medición en equipos de control

- Corrosión de las tuberías metálicas.

- Entorpecimientos en accionamientos neumáticos.

- Oxidación de los órganos receptores.

Toda instalación de aire comprimido comprende la producción del aire comprimido, el acondicionamiento del mismo y su distribución. Será necesario describir con detalle los elementos que componen cada una de estas instalaciones, haciendo mención especial a:

- Presiones de diseño y de servicio.

- Elementos de seguridad y auxiliares con indicación de sus características y posición en el esquema de instalación.

- Volumen de los aparatos que integran la instalación.

- Productos PxV, expresado en bar x m3 de los mismos.

- Consideración sobre la seguridad contra sobrepresiones, tamaño, ubicación y capacidad de descarga de las válvulas de seguridad con relación al caudal, presión y ubicación del suministro de aire.

- Tipos de uniones empleadas: embridadas, roscadas, soldadura, etc.

- Certificado de construcción y acta de primera prueba hidrostática.

- Certificado de registro de tipo.

- Equipos de seguridad y control, esto es válvulas de seguridad, manómetros, dispositivos de inspección y limpieza, engrase, etc.

##### Producción de aire comprimido.

Describiremos el equipo de producción de aire, detallando el modelo y características de trabajo del mismo:

- Máxima presión de trabajo.

- Caudal de aire libre.

- Potencia del motor

- Nivel sonoro

##### Acondicionamiento del aire comprimido.

La simple compresión del aire en el compresor y la posterior conducción neumática no son suficientes, ya que contiene bastantes impurezas que pueden causar efectos perniciosos en los equipos a emplear. Los principales enemigos de la instalación neumática son el polvo y la suciedad. Describiremos, por tanto, los filtros previos a la compresión y las medidas correctoras en cuanto a disposición del compresor para disminuir la humedad del ambiente.

Asimismo, detallaremos las características de funcionamiento de todos aquellos dispositivos situados tras el compresor y cuyo fin radica en reducir la temperatura del aire y limpiarlo de impurezas, en particular de vapores de agua y aceite. También se indicarán las características del sistema de purgas del circuito para evitar condensaciones o del secador previo a la distribución cuyo objeto es el de producir un suministro de aire comprimido limpio y seco a toda la red, sin requerir prácticamente la instalación de separadores de filtros.

Después del refrigerador y antes del secador debe instalarse un depósito cuya función es múltiple:

- Almacena aire comprimido necesario para atender demandas punta de caudal que exceden de la capacidad del compresor sin que se provoquen caídas de presión en la red.

- Incrementa la refrigeración y recoge posibles residuos de condensado y aceite.

- Iguala las variaciones de presión en la red de aire.

- Amortigua las pulsaciones del caudal de salida de los compresores.

- Permite que los motores de arrastre de los compresores no tengan que trabajar de manera continua, sino intermitentemente, evitando a la vez que los ciclos de carga y descarga en el compresor sean demasiado cortos.

##### Distribución de aire comprimido.

La conducción o distribución de aire comprimido se realiza a través de la red de aire comprimido, que se define como el conjunto de todas las tuberías que parten del depósito, colocadas de modo que queden fijamente unidas entre sí, y que conducen el aire comprimido a los puntos de conexión para los consumidores individuales.

Describiremos todas las características constructivas de las tuberías, indicando diámetros o secciones de las mismas.

#### Reglamentación.

Indicación de la reglamentación de aplicación al Proyecto con expresión de nombres y fechas de aprobación.

#### Programa de ejecución.

Indicar las fases en que se desarrollará lo establecido en el Proyecto y la fecha prevista para su puesta en marcha.

#### Documentación.

Se ha de mencionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de la instalación proyectada; boletines de instalación, certificados técnicos y demás requisitos establecidos por los órganos de la administración.

### Memoria de cálculos.

Los criterios principales que tendremos en cuenta para llevar a cabo el cálculo de la instalación de la red de aire comprimido serán:

- Justificación del sistema de instalación elegido, parámetros considerados y criterios de mayoración de cálculos.

- La velocidad de circulación del aire comprimido. Ya que la velocidad de circulación y la caída de presión se hallan relacionadas estrechamente, de forma que, cuanto mayor es la velocidad de circulación mayor es la caída de presión, aunque en la caída de presión también influyen otros factores como la rugosidad de la pared interior de la tubería, su longitud y el número de accesorios instalados.

- La caída de presión entre el compresor y el punto de consumo más alejado. En la práctica se admite una caída de presión entre el 5 y 10 % del valor de la presión de trabajo.

- Criterio de diseño y cálculo de la red de tuberías, indicando pendientes, curvaturas de derivación.

- Cálculo de los consumos previsibles de aire.

- Si se realizan los cálculos con ordenador, adjuntar hojas de cálculo de cargas, tuberías y conductos.

### Planos.

#### Planta y secciones de la sala de compresores.

Con ordenación de la misma, indicando la situación de todos sus elementos, incluidos los cuadros eléctricos. Escala 1/20 o 1/50.

#### Planta y secciones de las instalaciones y red de tuberías.

Indicando equipos, tuberías, conductos, materiales, diámetros, elementos de seguridad y accesorios. Escalas: 1/50, 1/75 o 1/100.

#### Detalles de elementos singulares de la instalación.

Como bancadas y soportes de equipos, anclajes especiales y otros. Escalas: 1/5, 1/10.

#### Esquema de principio de la instalación.

Conteniendo todos los elementos de la misma, indicándose sus características principales con especial atención a los de seguridad.

### Pliego de condiciones.

- Calidades y características de los materiales y de los equipos empleados en la instalación.

- Normas de ejecución de las instalaciones.

- Características de la empresa instaladora.

- Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias.

- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.

- Certificados y documentación.

- Libro de órdenes.

### Mediciones y presupuesto.

Medición y presupuesto de todos los elementos que intervienen en la instalación, incluyendo la obra civil precisa.  Se considerarán las unidades completamente terminadas, probadas y funcionando.

### Seguridad y Salud.

#### Estudio completo de Seguridad y Salud.

Se incluirá en el proyecto cuando se den alguno de los supuestos siguientes:

- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759 euros.

- Que la duración estimada de las obras e instalaciones sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

Este Estudio estará formado por Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto. Este Presupuesto se incluirá como capítulo en los del proyecto.

#### Estudio Básico de Seguridad y Salud.

En los proyectos de obras e instalaciones no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, se elaborará un Estudio Básico de Seguridad y Salud.

### Estudio de Impacto Medioambiental (Si procede).

Se realizará un Estudio de Impacto Medioambiental, si procede.

# ANEJO 13

# INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

## ÁMBITO DE APLICACIÓN.

### Introducción.

En muchas industrias se hace necesaria la manipulación de productos químicos previo almacenamiento de los mismos. Se recogen en este anexo todas aquellas actividades de almacenamiento y manejo de productos químicos, que suponen potenciales situaciones de peligro para las personas y cosas, y en especial para las propias instalaciones.

Se debe destacar que los almacenamientos integrados en los procesos de fabricación están excluidos del ámbito del Reglamento sobre Almacenamiento de Productos Químicos (RAQ), y por tanto no se deberían incluir como Anexo al Proyecto. No obstante y para cualquier consulta sobre el campo de aplicación de este tipo de instalaciones se recomienda acudir al propio Reglamento RAQ y en concreto a las Instrucciones Técnicas Complementarias del mismo.

## NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN.

### Estatales.

- Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión (BOE de 29/05/79).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1979/13414

Modificado por el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de Aparatos a Presión (BOE de 31/05/99).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1999/12160

Modificado por el Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento de Aparatos a Presión (BOE de 28/11/90).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1990/28755

Modificado por el Real Decreto 507/1982, de 15 de enero, por el que se modifican los artículos sexto y séptimo del Reglamento de Aparatos a Presión (BOE de 12/03/82).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1982/05908

- Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos a Presión, aprobadas por Ordenes del Ministerio de Industria en fechas posteriores.

- Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE de 10/05/01).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2001/08971

### Locales.

- Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique el establecimiento.

### Normas UNE.

- Normas UNE de obligado cumplimiento.

## CONTENIDO MÍNIMO DEL PROYECTO. ÍNDICE GENERAL.

### Memoria descriptiva.

3.1.1     Antecedentes y objeto del Proyecto.

3.1.2     Peticionario, promotor y titular de la instalación.

3.1.3     Situación y emplazamiento de la instalación.

3.1.4     Clasificación de productos químicos.

3.1.5     Características generales de los aparatos.

3.1.6     Reglamentación.

3.1.7     Programa de ejecución.

3.1.8     Documentación.

### Memoria de cálculos.

### Planos.

3.3.1     Mapa geográfico.

3.3.2     Plano general de ordenación.

3.3.2     Planta y secciones de las instalaciones y red de tuberías.

3.3.3     Detalles de elementos singulares de la instalación.

3.3.4     Esquema de principio de la instalación.

### Pliego de condiciones.

### Mediciones y presupuesto.

### Seguridad y Salud.

3.6.1     Estudio completo de Seguridad y Salud.

3.6.2     Estudio Básico de Seguridad y Salud.

### Estudio de Impacto Ambiental (Si procede).

## DESARROLLO DE LOS APARTADOS DEL PROYECTO.

### Memoria descriptiva.

#### Antecedentes y objeto del Proyecto.

Se expondrán los motivos que llevan a la creación y ubicación de la nueva instalación o de su ampliación, así como del tipo de empresa o entidad y de su actividad.

En caso de ampliación de una instalación existente se hará mención de la actual así como de las causas que motivan tal ampliación, haciendo referencia a los documentos que acrediten la puesta en marcha de la instalación actual.

#### Peticionario, promotor y titular de la instalación.

Nombre, domicilio e identificación fiscal tanto del peticionario como del titular de la instalación. Indicar domicilio a efectos de comunicaciones.

#### Situación y emplazamiento de la instalación.

Calle, número, localidad y término municipal si es en casco urbano. Paraje o zona y término municipal si es fuera de núcleo urbano.

#### Clasificación de productos químicos.

Para el diseño y proyecto de dicha instalación se deberá detallar los productos químicos sujetos a la normativa vigente. Y dentro de cada tipo de producto se deberá realizar la clasificación correspondiente.

#### Elementos de las instalaciones.

- Aspectos geográficos y topográficos del entorno, con especial incidencia en aquellos accidentes naturales que puedan presentar riesgo de desprendimiento de tierras o arrastre de las aguas. Se indicarán las medidas de protección previstas en tales casos.

- Áreas de las instalaciones. Detallando:

- Cargaderos de camiones, vagones cisternas, buques o barcazas, etc.

- Ubicación de las centrales de vapor de agua.

- Subestaciones eléctricas.

- Depósitos y tanques de almacenamiento.

- Balsas separadoras.

- Edificios.

- Estaciones de bombeo.

- Formas de almacenamiento, indicando si son fijos o transportables, y si están situados al aire libre o en edificios abiertos o cerrados. Se indicarán entre otros aspectos tales como:

- Ubicación de depósitos y salas de almacenamiento.

- Cubrición (en caso de ser enterrados).

- En caso de estar instalados en edificios características de los mismos

- Protecciones contra la corrosión.

- Venteos.

- Conexiones.

- Materiales de construcción y obra civil necesaria para la ubicación de tanques, depósitos, drenajes, cubetos, etc.

- Descripción de las zonas de carga y descarga.

- Por ser de vital importancia, y aunque se deberá aportar anexo de la instalación de protección contra incendios, se resumirán las instalaciones de protección contra incendios adoptadas.

- Descripción de las instalaciones y medidas de seguridad adoptadas.

- Descripción del proceso de tratamiento de efluentes.

#### Reglamentación.

Indicación de la reglamentación de aplicación al Proyecto con expresión de nombres y fechas de aprobación.

#### Programa de ejecución.

Indicar las fases en que se desarrollará lo establecido en el Proyecto y la fecha prevista para su puesta en marcha.

#### Documentación.

Se ha de mencionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de la instalación proyectada; boletines de instalación, certificados técnicos y demás requisitos establecidos por los órganos de la administración.

### Memoria de cálculos.

Los criterios principales que tendremos en cuenta serán:

- Normas de cálculo y diseño.

- Justificación de distancias entre instalaciones y recipientes.

- Justificación y dimensionado de cubetos de recogida, detallando las redes de drenaje y de evacuación, e indicando los colectores generales y derivaciones de los mismos.

- Almacenamiento y recipientes, describiendo sus capacidades, dimensiones y demás características, productos almacenados y presiones y temperaturas, tanto de servicio como máximas previstas.

- Sistemas, equipos y medios de protección contra incendios, definiendo las normas de dimensionado que sean de aplicación en cada caso, efectuando los cálculos o determinaciones exigidas.

- Venteos normales y de emergencia.

- Otros elementos de seguridad, describiendo características y protecciones de los materiales contra la corrosión y/u otros efectos peligrosos.

- Justificación de las medidas adoptadas para evitar la contaminación de los productos químicos almacenados y así evitar posibles reacciones químicas no deseadas.

- Soportes, fundaciones y anclajes.

- Descripción y justificación de todos aquellos dispositivos de refrigeración necesarios.

- Criterio de diseño y cálculo de los elementos de trasiego, indicando pendientes y cualquier característica de importancia.

- Cálculo de los consumos previsibles de los productos almacenados

- Si se realizan los cálculos con ordenador, adjuntar hojas de cálculo.

### Planos.

#### Mapa geográfico.

Se señalarán el almacenamiento y los núcleos urbanos existentes en un radio de 10 Kilómetros con centro el almacenamiento. Escala 1/25.000 o 1/50.000.

#### Plano general de ordenación.

Indicándose las distancias reglamentarias de seguridad. Escala adoptada según las directrices marcadas en el epígrafe 3.3. (Planos) la presente Guía de Proyectos.

#### Planta y secciones de las instalaciones y red de tuberías.

Indicando equipos, tuberías, conductos, materiales, diámetros, elementos de seguridad y accesorios. Mención especial a la instalación de protección contra incendios. Escalas: 1/50, 1/75 o 1/100.

#### Detalles de elementos singulares de la instalación.

Como bancadas y soportes de equipos, anclajes especiales y otros. Escalas: 1/5, 1/10.

#### Esquema de principio de la instalación.

Conteniendo todos los elementos de la misma, indicándose sus características principales con especial atención a los de seguridad.

### Pliego de condiciones.

- Calidades y características de los materiales y de los equipos empleados en la instalación.

- Normas de ejecución de las instalaciones.

- Características de la empresa instaladora.

- Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias.

- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.

- Certificados y documentación.

- Libro de órdenes.

### Mediciones y presupuesto.

Medición y presupuesto de todos los elementos que intervienen en la instalación, incluyendo la obra civil precisa.  Se considerarán las unidades completamente terminadas, probadas y funcionando.

### Seguridad y Salud.

#### Estudio completo de Seguridad y Salud.

Se incluirá en el proyecto cuando se den alguno de los supuestos siguientes:

- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759 euros.

- Que la duración estimada de las obras e instalaciones sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

Este Estudio estará formado por Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto. Este Presupuesto se incluirá como capítulo en los del proyecto.

#### Estudio Básico de Seguridad y Salud.

En los proyectos de obras e instalaciones no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, se elaborará un Estudio Básico de Seguridad y Salud.

### Estudio de Impacto Medioambiental (Si procede).

Se realizará un Estudio de Impacto Medioambiental, si procede.

# ANEJO 14

# PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

## ÁMBITO DE APLICACIÓN.

### Introducción

Esta Guía de Proyectos tiene por objeto fijar los requisitos mínimos que deben contener los planes de emergencia y evacuación en industrias. Al mismo tiempo pretende servir de ayuda a los proyectistas para lo cual se introducen datos, características y criterios de diseño .

## NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN.

### Estatales.

- Real Decreto 842/2002, de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (BOE de 18/09/02).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2002/18099

- Orden del Ministerio del Interior, de 29 de noviembre de 1984, por la que se aprueba el Manual de Autoprotección para el desarrollo del Plan de Emergencia contra incendios y Evacuación en Locales y Edificios (BOE de 26/02/85).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1985/03236

- Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil (Art 5º y 6º).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1985/01696

- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre., del MINER, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (BOE de 14/12/93).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1993/29581

Orden de 16 de abril de 1998, del MINER, sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo (BOE de 28/04/98).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1998/09961

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (BOE de 17/12/04).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2004/21216

- Real Decreto 2177//1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación “NBE-CPI/96: “Condiciones de protección contra incendios en los edificios” (BOE de 29/10/96).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1996/23836

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales (BOE de 10/11/95).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1995/24292

Desarrollada por el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades (BOE de 31/01/04).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2004/01848

Modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2003/22861

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE de 23/04/97).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1997/08668

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE de 23/04/97).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1997/08669

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE de 12/06/97).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1997/12735

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud por los trabajadores de  los equipos de trabajo (BOE de 07/08/97).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1997/17824

Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (BOE de 13/11/04).

Enlace BOE:
http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2004/19311

- Reglas Técnicas CEPREVEN.

### Normativa de carácter local.

- Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique el establecimiento.

### Normas UNE.

- Normas UNE de obligado cumplimiento.

## CONTENIDO MÍNIMO DEL PROYECTO. ÍNDICE GENERAL.

### Memoria descriptiva.

3.1.1. Antecedentes y objeto del Proyecto.

3.1.2. Peticionario, promotor y titular de la instalación.

3.1.3. Situación y emplazamiento de la instalación.

3.1.4. Reglamentación.

3.1.5. Contenido.

3.1.11.1. Documento nº1. Evaluación del riesgo..

3.1.11.2. Documento nº2. Medios de protección.

3.1.11.3. Documento nº3. Plan de emergencia.

3.1.11.4. Documento nº4. Implementación.

3.1.11.5. Uso y mantenimiento de las instalaciones.

## DESARROLLO DE LOS APARTADOS DEL PROYECTO.

### Memoria descriptiva.

En aquellas actividades o industrias que se presente riesgo especial, y siguiendo las directrices del Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, se dispondrá de su correspondiente Plan de Emergencia y Evacuación, en los términos marcados por la normativa vigente.

Comentar que el Plan de Emergencia y Evacuación se realiza con los medios disponibles, por lo que se recomienda primero realizar un Proyecto contra incendios y sobre ese Proyecto de adaptación a la Normativa vigente realizar el citado Plan de Autoprotección.

#### Antecedentes y objeto del Proyecto.

Se comentarán los aspectos más relevantes que han desencadenado la decisión de realizar el Plan de emergencia y Evacuación.

#### Peticionario, promotor y titular de la instalación.

Se aportarán datos tanto del peticionario como del titular del establecimiento industrial, indicando si estamos ante personas físicas o jurídicas.

#### Situación y emplazamiento de la instalación.

Se realizará una breve descripción del emplazamiento de la industria, indicando provincia, municipio, localidad, calle y código postal.

#### Contenido.

##### Documento nº1: Evaluación del riesgo.

En primer lugar se realizará una evaluación de riesgos, sopesando y teniendo en cuenta diferentes aspectos tales como las condiciones de accesibilidad del edificio o la situación de locales o actividades que puedan suponer un riesgo especial. Y para ello incluirá:

- Relación de factores de riesgo con un análisis de los mismos.

- Evaluación del riesgo de incendio de cada área y de las condiciones para la evacuación.

- Planos de situación y Emplazamiento, a escala adecuada.

##### Documento nº2: Medios de protección.

Posteriormente se realizaría un estudio de los medios de protección con los que se cuenta para poder realizar un adecuado Plan de Emergencia y Evacuación Se determinarán también los medios humanos y materiales disponibles y precisos (previstos y recomendables) y para ello se incluirá:

- Inventario de medios materiales

- Inventario de medios humanos.

- Planos a escala adecuada donde se observen todas las medidas de protección disponibles.

- Se recomendarán así mismo las medidas de protección pasiva (compartimentación, evacuación, sectorización, etc.).

##### Documento nº3: Plan de Emergencia.

Este documento contemplará las diferentes hipótesis de emergencia y la actuación en cada caso. Para ello se estudiará:

- Factores de riesgo y clasificación de emergencias.

- Acciones a emprender en cada caso por los equipos de actuación, que previamente han de ser creados.

- Composición de dichos equipos.

- Esquemas operacionales.

##### Documento nº4: Implementación.

En último lugar, y no por ello menos importante, se llevaría a cabo una implantación de dicho Plan, mostrando especial interés en la formación del personal, tratando de involucrarlo en la mayor medida posible. Se incluirán:

- Consignas generales de prevención al personal.

- Divulgación del Plan al personal.

- Cursos de formación.

- Simulacros incluso con ayuda exterior.

##### Uso y mantenimiento de las instalaciones.

- Manual para inspección, control y mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios.

- Recomendaciones para las instalaciones generales del edificio.

# ANEJO 15

# PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

## ÁMBITO DE APLICACIÓN.

### Introducción.

En este Anexo se abordarán los distintos ámbitos en los que la actividad industrial proyectada puede incidir sobre el medio ambiente, desde la óptica general de la protección de las personas, la fauna, la flora y los bienes.

Se describirán los riesgos reales y potenciales de la industria en cuestión, describiendo así mismo las medidas correctoras previstas para evitarlos o, en cualquier caso, para reducirlos y limitarlos a los niveles que la legislación vigente establezca, o en su defecto las recomendaciones internacionales sobre la materia tratada.

En todo caso, cuando la actividad proyectada esté incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico, este anexo vendrá constituido en Separata independiente, con el formato de Estudio Básico de Impacto Ecológico, Estudio Detallado de Impacto Ecológico o Estudio del Impacto Ambiental, según proceda en cada caso, con el contenido mínimo establecido en la citada Ley 11/1990.

Por último, en una propuesta de intervención más progresista por parte del proyectista, se recogen en la presente guía dos apartados dedicados a la Certificación Medioambiental y al Análisis del Ciclo de Vida del Producto. Con la misma se invita al autor del proyecto a un compromiso más directo con la protección seria y eficaz del medio ambiente, además considerando que hoy en día los aspectos medioambientales constituyen un factor estratégico y de competitividad de las empresas, que contribuirán sin duda a su futuro desarrollo y permanencia en el mercado. En esta línea han aparecido los sistemas voluntarios de etiquetado ecológico como herramientas de mejora ambiental y como elemento diferenciador entre empresas, y los sistemas de gestión medioambiental como herramientas válidas que permitan a una organización  de cualquier tipo y tamaño controlar los efectos en el medio ambiente de sus actividades, productos o servicios.

Aunque se haya incluido como uno de los últimos anexos al proyecto, el análisis de los aspectos señalados en el párrafo anterior ha de plantearse desde el momento de la concepción inicial del proyecto, como resulta evidente, no sólo por los efectos negativos que pueda producir la actividad, sino también por los beneficios económicos que un correcto planteamiento pueda deparar al industrial. La asignación de los recursos y el tiempo en la gestión para asegurar las mejoras medioambientales, conducen a importantes economías en distintas áreas, como son:

- Mejoras en el control y ahorro de materias primas y energía, reduciendo su consumo.

- Mejoras en el proceso productivo, minimizando residuos y reduciendo costes.

- Creación de nuevos productos y tecnologías o nuevos mercados basados en procesos respetuosos con el medio ambiente.

- Evitar altos costes asociados con los daños medioambientales, incluidas las primas de los seguros, sanciones por infracciones de las leyes y el coste de las operaciones de restauración del medio.

- Reducción de los costes de transporte, almacenamiento y embalaje.

De ello la importancia que debe darse a este planteamiento previo, y la ventaja indiscutible de la implantación de los sistemas de gestión citados, a los que el proyectista debe orientar, que en sí exigen el compromiso de cumplir con la legislación y reglamentación medioambiental aplicable, así como el compromiso de avanzar por el camino de la mejora continua  que aquellos ofrecen.

A continuación se detallan los apartados más comunes que ha de desarrollar el proyectista en este anexo.

## NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN.

### Impacto ambiental.

#### Estatales.

- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (BOE de 30/06/86).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1986/17240

Modificado por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE de 31/12/03).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2003/23936

Modificado por el Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (BOE de 07/10/00).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2000/18136

Modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (BOE de 09/05/01).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2001/08866

- Real Decreto 1138/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación del Impacto Ambiental (BOE de 05/10/88).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1988/23079

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de residuos tóxicos y peligrosos (BOE de 30/07/88).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1988/18848

#### Comunidad Autónoma de Canarias.

- Ley 11/1990, de 13 de julio, de prevención del impacto ecológico (BOC nº92 de 23/07/90).

Enlace BOC:

http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/496.pdf

- Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias (BOC nº157 de 24/12/94).

Enlace BOC:

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1994/157/001.html

### Contaminación atmosférica.

#### Comunitarias.

- Directiva 93/76/CEE del Consejo, de 13 de septiembre de 1993, relativa a la limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia energética (SAVE) (DOUE de 22/09/93).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1993/81535

#### Estatales.

- Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico (BOE de 26/12/72).	NO HAY TEXTO EN EL BOE

- Decreto 833/1975, de 6 de febrero, del Ministerio de Planificación y Desarrollo, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico (BOE de 22/04/75).	NO HAY TEXTO EN EL BOE

Modificado por el Real Decreto 547/1979, del MINER, de 20 de febrero, sobre modificación del Anexo del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrollo la Ley 38/1972, de 22 de diciembre (BOE de 23/03/79).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1979/08096

Modificado por el Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se modifica parcialmente el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de azufre y partículas (BOE de 12/09/85).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1985/19376

Modificado por el Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, por el que se modifica parcialmente el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de nitrógeno y plomo (BOE de 06/06/87).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1987/13418

- Real Decreto 646/1991, de 22 de abril, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación a las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión (BOE de 25/04/91).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1991/10107

- Orden de 10 de agosto de 1976, por la que se establecen las normas técnicas para el análisis y valoración de los contaminantes de naturaleza química presentes en la atmósfera (BOE de 05/11/76).	NO HAY TEXTO EN EL BOE

- Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera (BOE de 03/12/76). 	NO HAY TEXTO EN EL BOE

- Orden del MINER, de 25 de febrero de 1980, por la que se regulan las entidades colaboradoras en materia de medio ambiente industrial (BOE de 24/03/80).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1980/06235

Modificada por la Orden de 22 de octubre de 1981, por la que se modifica la Orden de 25 de febrero de 1980, por la que se regulan las entidades colaboradoras en materia de medio ambiente industrial (BOE de 18/11/81).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1981/26649

- Orden del MINER, de 25 de junio de 1984, sobre instalación en centrales térmicas de equipos de medida y registro de la emisión de contaminantes a la atmósfera (BOE de 04/07/84).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1984/15029

- Resolución de la Dirección General de la Energía (MINER), de 17 de abril de 1986, por la que se establece un período de pruebas para el ajuste y calibrado de los equipos de medida, control, registro y transmisión de datos relativos a la emisión de contaminantes a la atmósfera a que se refieren la Orden de 25 de junio de 1984 y la Resolución de 2 de julio de 1985, de la Dirección General de la Energía (BOE de 25/04/86).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1986/10233

- Real Decreto 108/1991, del Mº Relaciones con las Cortes y de Secretaría del Gobierno, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 06/02/91).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1991/03212

### Contaminación marina.

#### Estatales.

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (BOE de 29/07/88).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1988/18762

- Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (BOE de 12/12/89).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1989/29127

Modificado por el Real Decreto 1112/1992, de 18 de septiembre, por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (BOE de 06/10/92).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1992/22411

- Real Decreto 258/1989, del MOPU, de 10 de marzo, por el que se establece la normativa general sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar (BOE de 16/03/89).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1989/06150

- Orden de 31 de octubre de 1989, del MOPU, por la que se establecen normas de emisión, objetivos de calidad, métodos de medida de referencia y procedimiento de control relativos a determinadas sustancias peligrosas contenidas en los vertidos desde tierra al mar (BOE de 11/11/89).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1989/26522

Modificada por la Orden de 9 de mayo de 1991, del MOPU, por la que se modifica el Anexo V de la Orden de 31 de octubre de 1989, por la que se establecen normas de emisión, objetivos de calidad, métodos de medida de referencia y procedimiento de control relativos a determinadas sustancias peligrosas contenidas en los vertidos desde tierra al mar (BOE de 15/05/91).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1991/11683

- Orden de 28 de octubre de 1992, por la que se amplía el ámbito de aplicación de la Orden de 31 de octubre de 1989 a cuatro nuevas sustancias peligrosas que pueden formar parte de determinados vertidos al mar (BOE 06/11/92).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1992/24538

- Orden de 13 de julio de 1993, por la que se aprueba la Instrucción para el proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar (BOE de 27/07/93).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1993/19593

### Residuos.

#### Comunitarias.

- Directiva 93/67/CEE de la Comisión, de 20 de julio de 1993, por la que se fijan los principios de evaluación del riesgo para el ser humano y el medioambiente, de las sustancias notificadas de acuerdo con la Directiva 67/548/CEE del Consejo (DOUE de 08/09/93).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1993/81473

#### Estatales.

- Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se prueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (BOE de 07/12/61).	NO HAY TEXTO EN EL BOE

- Orden de 15 de marzo de 1963, por el que se aprueba la Instrucción por la que se dictan normas complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (BOE de 02/04/63).	NO HAY TEXTO EN EL BOE

- Orden de 13 de octubre de 1989, por la que se determinan los métodos de caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos (BOE de 10/11/89).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1989/26488

- Real Decreto 833/1988, del MOPU, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOE de 30/07/88).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1988/18848

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo de 1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOE de 05/07/97).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1997/14934

- Orden de 20 de diciembre de 1994 que sustituye a las Ordenes de 30 de diciembre de 1988 y 1 de diciembre de 1989, de desarrollo del Real Decreto 1522/1984, de 14 de julio, por el que se autoriza la constitución de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos,S.A. (ENRESA) (BOE 26/12/94).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1994/28552

- Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión de aceites usados (BOE de 08/03/89).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1989/05276

- Orden de 13 de marzo de 1989, del MOPU, por la que se incluye en la de 12 de noviembre de 1987 la normativa aplicable a nuevas sustancias nocivas o peligrosas que pueden formar parte de determinados vertidos de aguas residuales (BOE de 20/03/89).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1989/06455

- Real Decreto 937/1989, de 21 de julio, por el que se regula la concesión de ayudas del Plan Nacional de Residuos Industriales (BOE de 28/07/89).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1989/17973

- Resolución de 24 de julio de 1989, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Industriales y se constituye la Comisión de seguimiento del mismo (BOE de 28/07/89).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1989/17974

- Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de lodos de depuración en el sector agrario (BOE de 01/11/90).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1990/26490

Modificado por la Orden de 26 de octubre de 1993, sobre utilización de lodos de depuración en el sector agrario (BOE de 05/11/90).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1993/26572

- Real Decreto 162/1991, de 8 de febrero, por el que se modifica la reglamentación técnico-sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de los plaguicidas (BOE de 15/02/91).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1991/04002

- Real Decreto 443/1994, de 11de marzo, por el que se modifica la reglamentación técnico-sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de los plaguicidas (BOE de 30/03/94).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1994/07329

- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado se sustancias peligrosas (BOE de 05/06/95).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1995/13535

Modificado por la Orden de 13 de septiembre de 1995, por la que se modifica el Anexo 1 del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado se sustancias peligrosas (BOE de 19/09/95).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1995/20998

Modificado por la Orden de 30 de junio de 1998, por la que se modifican los Anexos I, III, V y VI del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado se sustancias peligrosas (BOE de 06/07/98).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1998/16039

Modificado por la Orden de 5 de abril de 2001, por la que se modifican los Anexos I, IV, V, VI y IX del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado se sustancias peligrosas (BOE de 19/04/01).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2001/07617

Modificado por el Real Decreto 99/2003, de 24 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado se sustancias peligrosas (BOE de 04/02/03).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2003/02211

- Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas (BOE de 24/02/96)

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1996/04215

- Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias (BOE de 11/03/96).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1996/05618

- Orden de 28 de marzo de 1996, por la que se establecen normas para la evaluación de sustancias activas de productos fitosanitarios para su inclusión en la lista comunitaria del Anexo I de la Directiva 91/414/CEE, del Consejo, de 15 de julio, relativa a la comercialización de los productos fitosanitarios (BOE de 03/04/96).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1996/07464

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE de 25/04/97).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1997/08875

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE de 01/05/98).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1998/10214

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (BOE de 22/04/98).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1998/09478

- Resolución de 17 de noviembre de 1998, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publicación del Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado mediante la decisión 94/3/CEE, de la Comisión, de 20 de diciembre de 1993 (BOE de 08/01/99).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1999/00347

- Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 7 de enero de 2000, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Urbanos (BOE de 02/02/00).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2000/02110

#### Comunidad Autónoma de Canarias.

- Decreto 51/1995, de 24 de marzo, por el que se regula el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos generados en las Islas Canarias (BOC de 21/04/95).

Enlace BOC:

http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/22121.pdf

Orden de 29 de diciembre de 2000, por la que se crea el anexo relativo al Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de origen Sanitario, incluido en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos generados en las Islas Canarias. (BOC de 19/02/01).

Enlace BOC:

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/023/003.html

Orden de 25 de septiembre de 2003, por la que se modifica la Orden de 29 de diciembre de 2000, por la que se crea el anexo relativo al Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de origen Sanitario, incluido en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos generados en las Islas Canarias. (BOC de 09/10/03).

Enlace BOC:

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2003/197/001.html

- Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias (BOC de 05/02/99).

Enlace BOC:

http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/1787.pdf

Modificada por la Ley 13/1999, de 17 de noviembre, de modificación de la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias (BOC de 24/11/99).

Enlace BOC:

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1999/155/001.html

Modificada por la Ley 5/2000, de 9 de noviembre, por la que se derogan los artículos 34 y 35 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias (BOC de 20/11/00).

Enlace BOC:

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2000/152/001.html

- Decreto 64/2001, de 5 de marzo, de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Canario de Residuos (BOC de 21/03/01).

Enlace BOC:

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/036/002.html

Modificado por el Decreto 5/2002, de 28 de enero, por el que se modifica el Decreto 64/2001, de 5 de marzo, que aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Canario de Residuos (BOC de 06/02/02).

Enlace BOC:

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2002/017/001.html

Modificado por el Decreto 39/2004, de 30 de marzo, por el que se modifica el Decreto 64/2001, de 5 de marzo, que aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Canario de Residuos (BOC de 12/04/04).

Enlace BOC:

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2004/069/001.html

- Decreto 65/2001, de 5 de marzo, de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, por el que se regula el contenido y funcionamiento del Registro de Productores de Lodos de Depuradoras y del Libro Personal de Registro (BOC de 21/03/01).

Enlace BOC:

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/036/003.html

## ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS.

Se clasificará la actividad según el Decreto 2414/1961 mencionado. Se especificará dónde se producen los efectos que dan lugar a las actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas y cuáles son las causas que los producen.

Se indicarán las Medidas Correctoras precisas para evitar o paliar tales efectos.

## CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.

En determinadas industrias este tipo de contaminación puede venir dada por la producción de humos y gases en función del proceso realizado. Se clasificará la actividad según el Decreto 833/1975. Asimismo se indicarán los focos emisores, los contaminantes emitidos, caudales de gases, emisiones brutas y demás datos especificados en el artículo 8º de la O.M. del 18-10-1986.

Como Medidas Correctoras se describirán los equipos de depuración previstos, sus rendimientos, emisiones netas comparadas con las emisiones reglamentarias y las chimeneas de evacuación con sus cálculos correspondientes.

## VERTIDOS LÍQUIDOS.

En determinadas industrias pueden existir residuos líquidos de diversa índole, en función de sus características. Se indicarán los procesos de donde proceden, sus características y cantidades.

Como Medidas Correctoras se indicará como se recogen y almacenan estos residuos y se mencionará la realización de un contrato con una empresa gestora de residuos oficialmente reconocida (si procede).

## RESIDUOS SÓLIDOS.

En las industrias pueden ser, además de basuras domésticas, residuos sólidos procedentes de productos defectuosos o residuos propios de la actividad. Se indicarán los tipos que puedan producirse y las medidas adoptadas para su eliminación o reciclaje.

## RESIDUOS TÓXICOS.

Es obligación del proyectista el definir las sustancias tóxicas presentes en el proceso productivo o que se creen por la realización del mismo y las medidas adoptadas para su eliminación o reciclaje.

## EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL.

El Proyectista, en aquellos casos en que no sea de aplicación la Ley 11/1990, deberá realizar una conclusión del impacto ambiental provocado por la ubicación de la actividad industrial y de todo aquello derivado de su proceso productivo.

## CERTIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL. GESTORES AMBIENTALES.

Se darán las pautas para que el titular de la industria pueda acceder a la obtención de las certificaciones medioambientales, atendiendo en lo concerniente a productos a las orientaciones recogidas en el Reglamento (CE) nº 880/92, relativo a un sistema comunitario de concesión de etiqueta ecológica, aprobado por el Consejo el 23 de marzo de 1.992; y a la familia de normas ISO 14000, en relación con la implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental en la organización, comprendida en ella: los clientes, los inversores, las aseguradoras, los empleados, los medios de comunicación, las autoridades locales, los legisladores y los grupos medioambientales, es decir, todo el entorno socioeconómico en el que se desenvuelve la empresa industrial.

## ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO.

Se analizará de forma exhaustiva el ciclo de vida del producto, reparando en su incidencia sobre el medio ambiente a lo largo del mismo, y su adecuación a los criterios ecológicos contenidos en las normas UNE que, en su caso, les afecte.

# ANEJO 16

# OTRAS INSTALACIONES

## ÁMBITO DE APLICACIÓN.

### Introducción.

Cuando se proyecten en industrias o en sus dependencias anexas otras instalaciones distintas de las contempladas en los apartados anteriores, se especificarán de acuerdo con el procedimiento general aplicado.

Otras instalaciones que pueden dar lugar a un Anexo específico son, entre otras las siguientes:

- Instalación de lavado automático o manual de elementos o productos.

- Equipos de soldadura autógena y de soldaduras especiales.

- Instalaciones de telecomunicaciones interiores y exteriores.

- Instalaciones de envío de documentos.

# ANEJO 17

# ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

## INTRODUCCIÓN

### Estudio completo de Seguridad y Salud.

Se incluirá en el proyecto cuando se den alguno de los supuestos siguientes:

- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759 euros.

- Que la duración estimada de las obras e instalaciones sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

Este Estudio estará formado por Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto. Este Presupuesto se incluirá como capítulo en los del proyecto.

### Estudio Básico de Seguridad y Salud.

En los proyectos de obras e instalaciones no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, se elaborará un Estudio Básico de Seguridad y Salud.

## NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN.

### Comunitarias.

- Directiva 95/57/CEE, del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles (DOUE de 26/08/92).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1992/81447

### Estatales.

- Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo, por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica, según (BOE de 05/09/70).	NO HAY TEXTO EN EL BOE

- Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14/06/77).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1977/13820

Modificado por la Orden de 7 de marzo de 1981, por la que se modifica parcialmente el Artículo 65 del  Reglamento de Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14/03/81).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1981/06216

- Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblados (BOE de 18/09/87).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1987/21608

- Orden de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimiento y tramitación (BOE de 29/12/87).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1987/28546

- Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo (BOE de 02/11/89).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1989/25805

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 28/12/92).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1992/28644

Modificado por la Orden de 16 de mayo de 1994, por la que se modifica el periodo transitorio establecido en el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 01/06/94).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1994/12437

Modificado por el Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 08/03/95).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1995/05920

Modificado por la Orden de 20 de febrero de 1997, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 06/03/97).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1997/04842

- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas (BOE de 11/12/92).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1992/27456

Modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas (BOE de 08/02/95).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1995/03323

- Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de la construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE (BOE de 09/02/93).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1993/03344

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales (BOE de 10/11/95).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1995/24292

Desarrollada por el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades (BOE de 31/01/04).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2004/01848

Modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2003/22861

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE de 31/01/97).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1997/01853

Modificado por la Orden de 27 de junio de 1997, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE de 04/07/97).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1997/14855

Modificado por el Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE de 01/05/98).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1998/10209

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE de 23/04/97).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1997/08668

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE de 23/04/97).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1997/08669

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (BOE de 23/04/97).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1997/08670

- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23/04/97).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1997/08671

- Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (BOE de 20/07/99).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1999/15798

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24/05/97).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1997/11144

- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24/05/97).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1997/11145

Modificado por el Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 17/06/00).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2000/11372

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE de 12/06/97).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1997/12735

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud por los trabajadores de  los equipos de trabajo (BOE de 07/08/97).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1997/17824

Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (BOE de 13/11/04).

Enlace BOE:
http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2004/19311

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE de 25/10/97).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1997/22614

- Condiciones de Seguridad de las Normas Tecnológicas de la Edificación NTE.

### Locales.

- Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique el establecimiento.

### Normas UNE.

- Normas UNE de obligado cumplimiento.

## OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

### Antecedentes.

Se indicarán los motivos y razones por los que necesita un Estudio de Seguridad y Salud, o si por el contrario basta con un Estudio Básico de Seguridad y Salud. En ambos casos servirá para marcar las directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en materia de prevención de riesgos profesionales, bajo el control del Coordina de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

### Promotor, Proyectista y Dirección Facultativa de la obra.

Se indicarán todos los datos personales o jurídicos de personas físicas o empresas que realicen labores de promoción, realización de proyectos o dirección facultativa de la obra.

## CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.

### Emplazamiento y Situación de la obra.

Se aportará la dirección de la industria sin ningún tipo de ambigüedad, de tal forma que la localización resulte cómoda para cualquier persona. Se deberá especificar por tanto provincia, municipio y localidad donde se ubica la industria, nº de calle, avenida o punto kilométrico de una carretera, nº de parcela y polígono industrial si está ubicado en alguno y código postal.

Asimismo se deberá indicar el tipo de uso del suelo donde se ubique la actividad industrial e indicar su compatibilidad con las normas municipales y de construcción que les afecten.

### Descripción de la Obra. Alcance de la misma.

Se detallarán las instalaciones y procesos presentes en la construcción.

### Presupuesto de contrata estimado.

Se aportará con el mayor detalle posible un resumen del presupuesto de contrata estimado en pesetas y euros, indicando el presupuesto de ejecución, IGIC aplicable y Beneficio Industrial del contratista.

### Duración estimada y nº máximo de trabajadores.

Siempre que sea posible se adjuntará un cronograma de obra estimado, donde se reflejen los plazos de ejecución de cada una de las instalaciones y obra civil a realizar. Asimismo se indicará el nº de trabajadores medio y el horario y nº de jornadas de trabajo.

## RECURSOS CONSIDERADOS.

### Materiales.

Se enumerarán los materiales empleados para cada instalación o unidad constructiva indicando los niveles de control previstos para los mismos. En concreto se deberán aportar especificaciones de:

- Material eléctrico: Cables, mangueras eléctricas, tubos de conducción, cajetines, regletas, anclajes, presacables, aparamenta, cuadros, bandejas, soportes, grapas, abrazaderas, accesorios

- Equipos de aire acondicionado y ventilación.

- Chapas metálicas, grapas y tornillería,

- Espumas para aislamiento térmico y acústico.

- Disolventes, desengrasantes y desoxidantes.

- Tuberías en distintos materiales: cobre, hierro, PVC y accesorios.

- Estopas, teflones, siliconas, pegamentos y cementos químicos.

### Energía y Fluidos.

Se indicarán todos los consumibles de la industria, indicando en la medida de lo posible los posibles suministradores de los mismos. En concreto se hará mención especial al suministro de:

- Agua

- Electricidad

- Combustibles líquidos (gasoil, gasolina).

- Combustibles gaseosos y comburentes (butano, propano).

### Mano de obra.

Se indicará el responsable técnico a pie de obra, los mandos intermedios, los oficiales y los peones por cada oficio.

### Herramientas.

Se detallarán las herramientas de tipo general y específica necesarias. Como muestra se puede indicar:

- Eléctricas portátiles: esmeriladora radial para metales, taladradora, etc.

- Herramientas de combustión: pistola de clavos, equipos de soldadura.

- Herramientas de mano.

- Herramientas de tracción.

### Maquinaria.

- Motores eléctricos

- Sierra de metales

- Grúas y cabrestante.

- Soldadura con Lamparilla (Equipo de soldadura de propano o butano).

- Cortadora de tubos.

- Sierra de arco para metales.

- Sierra de arco y serrucho para PVC.

### Medios auxiliares.

Se detallarán todos aquellos equipos auxiliares presentes tales como:

- Andamios de todo tipo y escaleras de mano.

- Puntales y caballetes.

- Redes, cuerdas, toldos

- Señales de seguridad, vallas, balizas de advertencia y letreros de advertencia a terceros.

- Grúas y montacargas.

## IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS.

Se deberán identificar los factores de riesgo, los riesgos de accidente de trabajo y las enfermedades derivadas de los mismos, procediendo a su posterior evaluación, de manera que sirva de base a la posterior planificación de la acción preventiva en la cual se determinarán las medidas y acciones necesarias para su corrección, según indica la Ley 31/1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales.

La metodología aconsejada en la presente Guía consiste en identificar el factor de riesgo y asociarle los riesgos derivados de su presencia. En la identificación de los riesgos se ha de utilizar la lista de "Riesgos de accidente y enfermedad profesional", basada en la clasificación oficial de formas de accidente y en el cuadro de enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

Para la evaluación de los riesgos se utiliza el concepto "Grado de Riesgo" obtenido de la valoración conjunta de la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad de las consecuencias del mismo. Se han establecido cinco niveles de grado de riesgo de las diferentes combinaciones de la probabilidad y severidad, las cuales se indican en la tabla siguiente:

| Grado de riesgo | severidad |
| --- | --- |
|  | Alta | Media | Baja |
| Probabilidad | Alta | Muy alto | Alto | Moderado |
|  | Media | Alto | Moderado | Bajo |
|  | Baja | Moderado | Bajo | Muy bajo |

# Tabla. Grado de Riesgo según Probabilidad y Severidad

La probabilidad se deberá valorar teniendo en cuenta las medidas de prevención existentes y su adecuación a los requisitos legales, a las normas técnicas y a los objetos sobre prácticas correctas. La severidad se valorará según las consecuencias más probables de accidente o enfermedad profesional.

- Alta: Cuando la frecuencia posible estimada del daño es elevada.

- Media: Cuando la frecuencia posible estimada es ocasional.

- Baja: Se estima que puede suceder el daño pero es difícil que ocurra.

- N/P: No procede.

Los niveles alto, medio y bajo de severidad pueden asemejarse a la clasificación A, B y C de los peligros, muy utilizada en las inspecciones generales:

- Clase A: condición o práctica capaz de causar incapacidad permanente, pérdida de la vida y/o una pérdida material muy grave.

- Clase B: condición o práctica capaz de causar incapacidades transitorias y/o pérdida material grave.

- Clase C: condición o práctica capaz de causar lesiones leves no incapacitantes, y/o una pérdida material leve.

## PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA.

Tras el análisis de las características de los trabajos y del personal expuesto a los riesgos se establecen las medidas y acciones necesarias para llevarse a cabo por parte de la empresa instaladora, para tratar cada uno de los riesgos  de accidente de trabajo y/o enfermedad profesional  detectados. (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales).

Se adjuntan dos tablas. La primera para facilitar una evaluación de riesgos y por otro la gestión de dicho riesgo y la planificación preventiva:

| Evaluacion de riesgos |
| --- |
| Actividad | Evaluación nº: |
| Centro de Trabajo |  |
| Sección | Fecha: |
| Puesto de trabajo |  |
| Tipo de Evaluación | Periódica: | Hoja nº: |
|  | Inicial: |  |
| Riesgos | Probabilidad | Severidad | Evaluación |
|  | A | M | B | N/P | A | M | B | G. de riesgo |
| 01. Caídas de personas a distinto nivel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02. Caídas de personas al mismo nivel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04. Caídas de objetos en manipulación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05. Caídas de objetos desprendidos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06. Pisadas sobre objetos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07. Choque contra objetos inmóviles |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08. Choque contra objetos móviles. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09. Golpes por objetos y herramientas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Proyección de fragmentos o partículas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Atrapamiento por par o entre objetos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Sobreesfuerzos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Exposición a temperaturas ambientes extremas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Contactos térmicos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Exposición a contactos eléctricos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Exposición a sustancias nocivas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Exposición a radiaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Explosiones |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Incendios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Accidentes causados por seres vivos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Atropello o golpes con vehículos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. E.P. producida por agentes quimicos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. E.P. infecciosa o parasitaria |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. E.P. producida por agentes físicos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Enfermedad sistemática |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Si | No |  |
| Nº de trabajadores especialmente sensibles: | Maternidad: |  |  | FIRMA |
|  | Menor de Edad: |  |  |  |
|  | Sensibilidad Especial |  |  |  |

| gestion de riesgos-planificacion preventiva |
| --- |
| Actividad | Evaluación nº: Fecha: Hoja nº: |
| Centro de Trabajo |  |
| Sección |  |
| Puesto de trabajo |  |
| Riesgos | medidas de control | formación e información | Normas de trabajo | Riesgo controlado |
| 01. Caídas de personas a distinto nivel | Protecciones colectivas y EPI |  |  |  |
| 02. Caídas de personas al mismo nivel | Orden y limpieza |  |  |  |
| 03. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento | Protecciones colectivas |  |  |  |
| 04. Caídas de objetos en manipulación | EPI |  |  |  |
| 05. Caídas de objetos desprendidos | Protecciones colectivas |  |  |  |
| 06. Pisadas sobre objetos | Orden y limpieza |  |  |  |
| 07. Choque contra objetos inmóviles |  |  |  |  |
| 08. Choque contra objetos móviles. | Protecciones colectivas |  |  |  |
| 09. Golpes por objetos y herramientas | EPI |  |  |  |
| 10. Proyección de fragmentos o partículas | Gafas o pantallas de seguridad (EPI) |  |  |  |
| 11. Atrapamiento por par o entre objetos |  |  |  |  |
| 12. Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos | Manejo correcto |  |  |  |
| 13. Sobreesfuerzos | Limitaciones de peso |  |  |  |
| 14. Exposición a temperaturas ambientes extremas |  |  |  |  |
| 15. Contactos térmicos | Cumplir el REBT y normas de seguridad |  |  |  |
| 16. Exposición a contactos eléctricos | Cumplir REBT y EPI |  |  |  |
| 17. Exposición a sustancias nocivas | EPI |  |  |  |
| 18. Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas | EPI |  |  |  |
| 19. Exposición a radiaciones | EPI |  |  |  |
| 20. Explosiones | Prohibición de hacer fuego y fumar |  |  |  |
| 21. Incendios | Prohibición de hacer fuego y fumar |  |  |  |
| 22. Accidentes causados por seres vivos |  |  |  |  |
| 23. Atropello o golpes con vehículos | Normas de circulación. Pasillos seguros. |  |  |  |
| 24. E.P. producida por agentes quimicos | EPI |  |  |  |
| 25. E.P. infecciosa o parasitaria |  |  |  |  |
| 26. E.P. producida por agentes físicos | EPI |  |  |  |
| 27. Enfermedad sistemática |  |  |  |  |
| 28.Otros |  |  |  |  |
|  | si | no |
| Nº de trabajadores especialmente sensibles: | Maternidad: |  |  | FIRMA |
|  | Menor de Edad: |  |  |  |
|  | Sensibilidad Especial |  |  |  |
|  | Si | No |  |

## NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD.

Como disposiciones mínimas se pueden remarcar los siguientes epígrafes.

### Consideraciones generales aplicables durante la ejecución.

Se indicarán las consideraciones generales en aspectos tales como:

- El mantenimiento de la obra en buenas condiciones de orden y limpieza.

- La correcta elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.

- Manipulación adecuada de los distintos materiales y utilización de los medios auxiliares.

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en marcha y el control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

- La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.

- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

- La cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

### Disposiciones mínimas de seguridad y salud a aplicar.

#### Estabilidad y solidez.

Deberá asegurarse la estabilidad de los materiales y equipos y, en general de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente solo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de forma segura.

Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiada a su tipo de utilización.

#### Instalaciones de suministro y reparto de energía.

La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa vigente. (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión).

Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen peligro de incendio ni explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto.

La realización y la elección de material y de los dispositivos de protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación.

#### Vías y salidas de emergencia.

Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad. Por otro lado en caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán de poder evacuarse rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.

En todos los centro de trabajo se dispondrá de medios de iluminación de emergencia adecuados a las dimensiones de los locales y número de trabajadores ocupados simultáneamente, capaz de mantener al menos durante una hora, una intensidad de 5 luxes, y su fuente de energía será independientemente del sistema normal de iluminación.

En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.

Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de evacuación y las puertas que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas bajo ningún concepto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en ningún momento.

#### Detección y lucha contra incendios.

Se deberá disponer de extintores de polvo polivalente para la lucha contra incendios. Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.

#### Ventilación.

Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores, deberá haber un sistema de control que indique cualquier avería.

#### Exposición a riesgos particulares.

Los trabajadores no deberán estar expuestos a  niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos. (gases, vapores, polvo, etc.).

En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberá adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro.

En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde ele exterior y deberán tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.

#### Temperatura.

La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores.

#### Iluminación.

Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la medida de lo posible, suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoque.  El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de señalización.

Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores.

Los locales, los lugares de trabajo, pasillos, salidas  y las vías de circulación en los que los trabajadores estén  particularmente expuestos a riesgos  en caso de avería  de la iluminación artificial deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente.

- Zonas de paso 20 lux.

- Zonas de trabajo 200-300 lux.

- Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad

- Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios.

- Prohibición total del uso de iluminación a llama.

#### Puertas y portones.

Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los raíles y caerse. Por su parte las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de seguridad que les impida volver a bajarse.

Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar señalizados de manera adecuada. En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de vehículos deberán existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas deberán estar señalizadas de manera claramente visible y permanecer expeditas en todo momento.

Las puertas y portones mecánicos deberán  funcionar sin riesgo de accidente para los trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso  y también deberán poder abrirse manualmente excepto si en caso de producirse una avería en el sistema de energía se abren automáticamente.

La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y portones se determinarán según el carácter y el uso de los locales.

Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. Las puertas y los portones que se cierren  solos deberán ser transparentes o tener paneles transparentes. Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de materiales seguros deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los trabajadores.

#### Vías de circulación y zonas peligrosas.

Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los muelles y rampas de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda la seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno.

Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad.

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una distancia de seguridad suficiente o medios  de protección adecuados para las demás personas que puedan estar presentes en el recinto.

#### Muelles y rampas de descarga.

Deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas transportadas. Asimismo deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse.

#### Espacio de trabajo.

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo  y material necesario.

#### Suelos, paredes y techos de los locales.

Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos. Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán poder limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas.

Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con materiales seguros o bien estar separados de dichos puestos y vías, para evitar que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de dichos tabiques.

#### Dimensiones.

Los locales deberán tener una superficie y una altura que permita que los trabajadores lleven a cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o bienestar.

#### Primeros auxilios.

Será de responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos,  a los trabajadores afectados o accidentados por una indisposición repentina.

Se deberá disponer de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso.(Botiquín). Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio local de urgencia.

#### Servicios higiénicos.

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición vestuarios adecuados. Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner  a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo.

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle  y de los efectos personales.

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave.

Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner  a disposición de los trabajadores duchas apropiadas  y en número suficiente. Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría.

Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios.

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros deberá ser fácil.

Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos.

Los vestuarios duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos.

#### Locales de descanso o de alojamiento.

Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso,  de locales de alojamiento de fácil acceso.

Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores.

Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo.

Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos.

En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.

La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberá corresponder al uso específico de dichos locales.

Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberán permitir evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del local.

#### Mujeres embarazadas y madres lactantes.

Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas.

#### Trabajos de minusválidos.

Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta , en su caso a los trabajadores minusválidos. Esta disposición se aplicará en particular a las puertas, vías de circulación, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados directamente por trabajadores minusválidos.

#### Disposiciones varias.

El perímetro y los accesos de la obra deberán señalizarse  y destacarse de manera que sean claramente visibles e identificables.

En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo.

Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud.

## NORMAS DE SEGURIDAD DE ACTUACIÓN PREVENTIVA.

### Riesgos más frecuentes durante la ejecución de las obras e instalaciones.

Se detallarán todos y cada uno de los riesgos detectables más comunes para la obra civil y para cada una de las instalaciones a ejecutar. Como ejemplo podemos indicar:

- Caída de personas: al mismo nivel, a distinto nivel o al vacío.

- Atrapamiento entre engranajes, transmisiones, etc.

- Cortes o pinchazos por manejo de diferentes utensilios, herramientas o equipos.

- Golpes por herramientas manuales.

- Sobreesfuerzos por posturas forzadas.

- Quemaduras.

- Los inherentes a los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.

- Los inherentes a los trabajos sobre cubiertas o andamios.

- Dermatosis por contactos con fibras.

- Otros

### Riesgos más frecuentes durante las pruebas y puesta en servicio de la instalación.

Igualmente se indicarán con todo detalle los riesgos mas frecuentes que puedan ocasionar incidentes durante las pruebas y la puesta en marcha, de los que podemos señalar:

- Electrocución o quemaduras por mala protección de cuadros eléctricos, o por maniobras incorrectas en las líneas.

- Electrocución o quemaduras por uso de herramienta sin aislamiento.

- Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica.

- Otros.

### Normas de Actuación Preventiva.

Se aportarán medidas preventivas que minimicen la probabilidad de que ocurra un accidente o suceso, tanto en la etapa de montaje como en la etapa de pruebas y puesta en marcha. Sin que sirva de exclusión podemos indicar como ejemplos:

- Disposición de almacenes para acopio de todo tipo de material.

- Evitar los riesgos de pisadas o tropezones.

- El montaje será ejecutado siempre por personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos.

- Uso de escaleras de mano y andamios adecuados.

- Evitar vuelcos y atrapamientos.

- Izado correcto y tomando las precauciones adecuadas de cualquier equipo, evitando en todo momento el penduleo.

- Usar el personal necesario evitando aglomeraciones.

- El montaje de la maquinaria en las cubiertas (torres de refrigeración, centrífugos, climatizadores de intemperie), no se iniciará hasta no haber sido concluido el cerramiento perimetral de la cubierta para eliminar el riesgo de caída.

- Acotar zonas de trabajo y acopio de materiales.

- Se prohíbe abandonar en el suelo, cuchillas, cortantes, grapadoras, remachadoras para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.

- Antes del inicio de la puesta en marcha, se instalarán las protecciones de las partes móviles, para evitar el riesgo de atrapamientos.

- No se conectará ni pondrán en funcionamiento las partes móviles de una máquina, sin antes haber apartado de ellas herramientas que se estén utilizando, para evitar el riesgo de proyección de objetos o fragmentos.

- Se notificará al personal la fecha de las pruebas en carga, para evitar los accidentes por fugas o reventones.

- Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía eléctrica de alimentación, se instalará en el cuadro un letrero de precaución con la leyenda "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".

- Se prohíbe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier motor o asimilables sin antes haber procedido a la desconexión total de la red eléctrica de alimentación, para evitar los accidentes por atrapamiento.

- Otros.

### Herramientas.

Se indicarán las características y especificaciones de trabajo de todas y cada una de las herramientas que puedan suponer un riesgo para los trabajadores. En concreto detallaremos aspectos de herramientas tanto portátiles como manuales y entre las que podemos destacar:

- Herramientas eléctricas.

- Lámparas eléctricas portátiles.

- Equipos de soldadura.

- Escaleras de mano.

### Equipos de protección individual.

Se deberán usar Equipos de Protección Individual (EPIs) del tipo adecuado para cada tipo de trabajo, indicando en cada caso el tipo de material apropiado y características de los mismos. En todo caso deberán cumplir con las especificaciones dictadas por Normas UNE y deberán presentar marcado CE. En concreto deberemos detallar:

- Ropa de trabajo.

- Protección de cabeza:

- Protección de la vista.

- Protección de Pies.

- Guantes aislantes.

- Cinturón de seguridad.

- Protección del oído.

### Medios de Protección.

Análogamente al epígrafe anterior se deberá disponer de medios de protección adecuados a los trabajos a realizar. Deberán cumplir con todas las especificaciones dictas por la normativa vigente y en particular por las Normas UNE y deberán presentar el correspondiente marcado CE. Podemos poner como ejemplos:

- Banquetas de maniobra.

- Comprobadores de tensión.

- Dispositivos temporales de puesta a tierra y en cortocircuito.

## MEDIOS AUXILIARES Y OTRAS NORMAS DE SEGURIDAD DE APLICACION SEGUN OBRA.

Se aportarán especificaciones de montaje y de uso de herramientas y útiles, indicando causas de riesgos, medidas de prevención y medidas de protección aplicables.

- Escaleras de mano.

- Manipulación de sustancias químicas.

- Trabajos de soldadura oxiacetilénica y corte.

- Manejo de herramientas manuales.

- Manejo de herramientas punzantes.

- Pistolas fijaclavos.

- Manejo de herramientas de percusión.

- Manejo de cargas sin medios mecánicos.

- Máquinas eléctricas portátiles: taladro, esmeriladoras, etc.

- Terrajadora roscadora de tubos.

- Grúas y cabrestantes.

- Montacargas.

- Andamios de borriqueta.

- Andamios de estructura tubular.

- Protecciones y resguardos de máquinas.

- Cinta de señalización y de delimitación.

- Ayudas de albañilería.

## REVISIONES Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

Se especificará que herramientas, maquinaria y medios auxiliares disponen del Sello de Seguridad Comprobada, certificados de AENOR u otro organismo equivalente de carácter internacional reconocido, o como mínimo un certificado del fabricante o importador, responsabilizándose de la calidad e idoneidad preventiva de los equipos y herramientas destinadas para su utilización.

Por su parte la empresa contratista deberá demostrar que dispone de un programa de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y reposición, de las máquinas, las máquinas herramientas y medios auxiliares que utilizará en la obra, mediante el cual se minimice el riesgo de fallo en los citados equipos y especialmente en lo referido a detectores, aislamientos, andamios, maquinaria de elevación y maquinaria de corte.

Se aportará un planning de revisiones y mantenimientos programados de los diferentes equipos y herramientas presentes en la obra. Además se aportarán planes de mantenimiento diarios y periódicos de los mismos.

## TECNICAS DE SEGURIDAD EN RELACION CON EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, FORMACIÓN.

### Técnicas Analíticas.

Tienen como objetivo exclusivo la detección de riesgos y la investigación de las causas que pueden permitir su actualización en accidentes. Son las técnicas básicas para la aplicación de la Seguridad Científica. No hacen seguridad, puesto que no corrigen el riesgo, pero sin ellas no se puede hacer Seguridad. En función de su cronología se subdividen en:

#### Previas al accidente:

- Plan de Seguridad y Salud. Evaluación de Riesgos y Planificación Preventiva.

- Inspecciones de seguridad.

- Análisis de trabajo.

- Análisis Estadístico.

#### Posteriores al accidente:

- Notificación de Accidentes.

- Registro de Accidentes.

- Investigación de Accidentes.

### Técnicas Operativas

Son aquellas encaminadas a eliminar las causas y a través de ellas corregir el riesgo. Son las técnicas que verdaderamente hacen Seguridad, pero no se pueden aplicar correcta y eficazmente si antes no se han identificado las causas.

### Formación

Antes del inicio de los trabajos, se informará y formará a los trabajadores de los riesgos y normas de actuación para asegurar la correcta utilización de los equipos de protección individual y de los medios puestos a su alcance para mejorar su rendimiento, calidad y seguridad de su trabajo.

La formación se repetirá durante las distintas fases de la obra, y será entendible por todos los obreros, debiéndose  acreditar el haberlo realizado.